FICHA DIDÁCTICA PARA MEMORIZAR

LAS RADIOFRECUENCIAS (PY – CY)

El esquema muestra todas las radiofrecuencias que incluye el programa de Patrón de Yate y que conviene conocer para Capitán. El truco de memorización está en las progresiones léxicas, el entendimiento básico del inglés, y la regla de “los treses” (3 grupos de 3 filas) (3 pasos de 3 a 3000) «La tabla del tres».

Trucos de memorización:

A cada línea que leas, revisa la tabla para confirmar el dato. El número  -X- indica la columna

Es una tabla con 3 grupos de 3 filas (aunque la última fila esté vacía)

Las frecuencias varían de 3 a 3000 en 3 filas. (Columnas -3-,-4- ,-5- bloques en azul son iguales)

Los bloques son diferentes por el “apellido” creciente: KILOHertzio – MEGAHtz. – GIGAHtz. -7-

Lo que crece son los Hertzios u oscilaciones por segundo.

A más oscilaciones (repeticiones cresta/valle por segundo) la onda es más corta en longitud.

De arriba hacia abajo en la tabla, la longitud de onda es cada vez más corta. -9-

De arriba hacia abajo, la frecuencia (Hertzios) es cada vez más alta. -6-

Las abreviaturas en inglés son (de arriba hacia abajo en la tabla, es decir de baja frecuencia a alta):

VERYLOW-LOW-MEDIUM     [HIGH / VERY-ULTRA-SÚPER-EXTRA] -2-

Observa que el primer bloque de 3 filas son las frecuencias por debajo de HIGH: VeryLow, Low, Médium.

Observa que el bloque central son las frecuencias HIGH: High, VeryHigh, UltraHigh.

El tercer bloque tiene a los “súper-héroes” de las frecuencias: SúperHigh y ExtraHigh.

MEMORIZA: En el centro de todas (centro del bloque central) está nuestro querido VHF.

Señalado con un círculo negro, el VHF es la emisora de los barcos de recreo y barcos costeros. -8-

El otro círculo negro (ONDAS HECTOMÉTRICAS) corresponde a barcos grandes y largos alcances.  -8-

Para recordar las siglas de frecuencias, partimos de VHF (Very High Frecuency) hacia uno u otro lado.

Para recordar las 2 frecuencias importantes, recuerdo el punto (VHF) y dos más arriba (Hectométricas).

Como Hectométrica coincide con las sigas MF (Médium Frecuency) en inglés, traduzco ONDA MEDIA. -10 -

La que me queda entre OM y VHF es la ONDA CORTA, que es corta por ser High Frecuency. -10 -

Así pues, la MEDIUM es ONDA MEDIA, la HIGH es ONDA CORTA, y la ONDA “súper-corta” es VHF.

Para memorizar la longitud de onda, partimos de MÉTRICAS (VHF) -9-

Hacia arriba en la tabla, la longitud es mayor y por tanto: DECA – HECTO – KILO – MIRIA (MILLAR)

Hacia abajo en la tabla, la longitud es menor y por tanto: DECI – CENTI – MILI  (como milímetros)

Damos por hecho que se sabe que en sistema métrico DECA=10, HECTO=100, MIRIA=1000…etc.

Por último, el número de banda, se inicia en UNO MÁS QUE 3. (4-5-6)-(7-8-9)-(10-11-…) -1 -

Desde el primer 3 (Khz) hasta el último 300 (Ghz.), la tabla muestra el ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

Por debajo está el “sonido audible”, por encima “la visión óptica”.

Editado en octubre de 2009

# Text boxes

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda | Siglas | desde |  | hasta | Hz |  |  | Longitud | Nombre común |
| 4 | VLF | 3 | a | 30 | Khz. | K I L O |  | MIRIAmétrica |  |
| 5 | LF | 30 | a | 300 | Khz |  |  | KILOmétrica |  |
| 6 | MF | 300 | a | 3000 | Khz |  |  | HECTOmétrica | OM = Onda Media |
| 7 | HF | 3 | a | 30 | Mhz. | M E G A |  | DECAmétrica | OC =Onda Corta |
| 8 | VHF | 30 | a | 300 | Mhz. |  |  | MÉTRICA | VHF |
| 9 | UHF | 300 | a | 3000 | Mhz. |  |  | DECImétrica |  |
| 10 | SH | 3 | a | 30 | Ghz. | G I G A |  | CENTImétrica |  |
| 11 | EH | 30 | a | 300 | Ghz. |  |  | MILImétrica |  |