SECRETARÍA GENERAL

DE  TRANSPORTES

Dirección General de la

Marina Mercante

Subdirección General de

Tráfico, Seguridad y

Contaminación  Marítima

EXAMEN DE PATRÓN DE YATE

NAVEGACIÓN

El día 20 de octubre de 2004, nos encontramos situados al Este verdadero de Cabo Negro y  a una distancia de 4,5 millas del Faro, estamos navegando con una velocidad de 10 nudos, y un rumbo verdadero = 350º.

A HRB: 0755 tomamos Demora verdadera del Faro de Pta. Almina = 305º

A HRB: 0810 tomamos segunda Demora verdadera del Faro de Pta. Almina = 260º

Una vez situados, seguimos en las mismas condiciones hasta HRB: 09 10, en que tomamos Demora verdadera del Faro de Pta. Europa = 300º y distancia a dicho faro = 4´7 millas. En este instante entramos en zona de corriente desconocida y ponemos rumbo para pasar a 2 millas del Faro de Tarifa, seguimos con la velocidad de máquinas de 10 nudos.

A HRB: 11 10, una vez cruzada la oposición Tarifa – P.ta. Cires. Tomamos ángulo horizontal Tarifa- Pta Cires = 097º y simultáneamente ángulo horizontal Pta Cires – Pta Alcázar = 060º.

Situados y teniendo en cuenta la corriente desconocida hallada, queremos navegar con un rumbo efectivo de 285º, hasta HRB: 13 40 en que cambiamos de rumbo con objeto de entrar en Tánger (Luz de rompeolas) a donde debemos llegar a una hora que tengamos una sonde de 4,26 metros en un lugar que tiene una sonda de 3 metros, después de la segunda bajamar.

SE PIDE:

1.- Situación a HRB: 08 10.

2.- Situación a HRB: 11 10.

3.- Rumbo e intensidad de la corriente desconocida.

4.- Rumbo verdadero a partir de la HRB: 11 10

5.- Hora de llegada a Tánger.

6. – Rumbo verdadero y velocidad de máquinas para llegar a Tánger.

Datos de la marea de Tánger del día 20 de octubre:

| HORA | ALT/M |
| --- | --- |
| 00:14 06:56 13:12 19:49 | 0,71 1,89 0,71 1,63 |