| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: 27.03. 2010 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: RADIOCOMUNICACIONES | TIPO: 2 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 45 minutos |
| OBSERVACIONES: Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta. Consta de 30 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 20 correctas para Apto. |

1.- El SMSSM entró en vigor en 1992 y se ha venido introduciendo de manera paulatina hasta la actualidad, la introducción total en España estará completada el :

- 01.01.07.

- 01.01.08.

- 01.01.09.

- 01.01.10.

2.- Para navegar en la zona de navegación 3 el equipo mínimo de radiocomunicaciones obligatorio es:

- 1 VHF (no se requiere LSD) y radiobaliza de 406 Mhz.

- 1 VHF (con LSD).

- 1 Respondedor Radar.

- 1 VHF (con LSD) y Radiobaliza de 406 MHz.

3.- Si con nuestro barco vamos a navegar a una distancia de 20 millas de la costa (zona de navegación 3), ¿debemos llevar a bordo una RLS 406 Mhz.?

- Si no tengo, podré sustituirla por una VHF portátil.

- Si no tengo, podré sustituirla por un respondedor radar.

- Es obligatoria y podrá ser de activación manual y automática o únicamente manual.

- No es obligatoria.

4.- El MMSI es un número de varios dígitos, de los cuales los tres primeros corresponden al pais que emite dicho número. ¿Cuál es el número que corresponde a España?:

- 223.

- 224.

- 225.

- 226.

5.- Cualquier buque que tenga una emergencia sanitaria a bordo, para contactar con el Centro Radio Médico (CRM), llamará previamente a :

- Directamente al (CRM).

- Todos los barcos.

- Capitanía Marítima.

- Una  estación costera.

6.- El medio principal en superficie en el SMSSM para la localización de un buque o una embarcación de supervivencia que se halle en situación de socorro es:

- Equipo portátil de VHF.

- Equipo portátil de GPS.

- Respondedor Radar.

- Equipo portátil de situación por satélite.

7.- Si queremos asegurar las comunicaciones de emergencia entre una embarcación de supervivencia y la embarcación de rescate llevaremos a bordo:

- Respondedor Radar.

- Una RLS.

- Equipo fijo VHF.

- Equipo portátil bidireccional VHF.

8.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir ubicadas en un lugar difícilmente accesible del barco, para que no se produzcan falsas alertas.

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben estar listas para poder ser soltadas manualmente y transportadas por una persona a una embarcación de supervivencia.

- Nunca se llevará una Radiobalizas de 406 Mhz. a una balsa salvavidas.

- No es obligatorio que las radiobalizas se encuentren convenientemente registradas en la Dirección General de la Marina Mercante para ser fácilmente identificadas en caso de emergencia (MMSI).

9.- En el sistema Cospas-Sarsat, cuando en el satélite se recibe la alerta de siniestro, está es remitida inmediatamente a:

- Una estación de seguimiento de satélites.

- Un Centro de Salvamento.

- Un Centro Radio-médico.

- Una estación costera.

10.- Los satélites de órbita polar utilizados en el sistema Cospas-Sarsat pueden proporcionar una cobertura :

- En todo momento.

- Global pero no continua.

- Solo cuando el satélite se encuentra en uno de los polos geográficos.

- En el Atlántico.

11.- En el Nuevo Sistema de Socorro y Seguridad Marítima, está establecido que todo barco, mientras esté en la mar, mantendrá escucha continua en el canal:

- 16 de DSC.

- 13 de VHF.

- 70 de DSC.

- 12 de DSC.

12.- Si por error una estación envía una "falsa alerta de socorro" en DSC, deberá cancelarla inmediatamente usando, en el equipo DSC:

- La función CALL.

- La función “Enter”.

- La función CLEAR.

- La función "DISTRESS CANCELLATION".

13.- Las radiobalizas se someterán a una prueba de funcionamiento cada:

- 1 año.

- 2 años

- 3 años.

- 4 años.

14.- Que embarcaciones no estarán obligadas a disponer de Licencia de estación de buque (LEB)l:

- Las embarcaciones que dispongan solo de equipos radiotelefónicos portátiles de ondas métricas cuyo uso se destine exclusivamente  a emergencias marítimas.

- Las embarcaciones dedicadas a regatas.

- Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones  por la zona 3.

- Todas las embarcaciones deben de llevar LEB.

15.- Cuando recibimos una alerta de socorro en DSC, debemos:

- Permanecer a la escucha en el canal de SOCORRO (canal 70) y acusar recibo de la alerta por radiotelefonía VHF en el canal 16.

- Confirmaremos inmediatamente presionando el botón ENT (acknowlegdment/reconocimiento).

- Confirmaremos presionando el botón CALL (llamada).

- Emitir un Mayday-Relay (Medé-Relé) por el Canal 70.

16.- Respecto al canal 70 de VHF, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Se pueden recibir llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- Se pueden realizar llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- No es oral y no debe de ser interferido pues las comunicaciones se realizan en su totalidad de manera codificada, por lo que no podremos realizar o recibir llamadas de voz.

- Es el canal semiautomático adecuado para administrar llamadas de radio MF (ondas hectométricas).

17.- La Licencia de estación de barco (LEB) será expedida por:

- La Autoridad Portuaria.

- Comandancia de Marina.

- SMSSM.

- Dirección General de la Marina Mercante.

18.- El barco “Alcor” procede a llamar al barco “Calipso”, diga cuál de los procedimientos descritos a continuación es el correcto:

- En el canal 9 VHF: Alcor (3 veces) – Aquí – Calipso (3 veces).

- En el canal 9 VHF: Calipso (3 veces) – DE – Alcor (3 veces).

- En el canal 16 VHF: Alcor (3 veces) – Aquí – Calipso (3 veces).

- En el canal 16 VHF: Calipso (3 veces) – DE – Alcor (3 veces).

19.- El número que debe ser programado en los equipos automáticos de radiocomunicaciones del barco y en las radiobalizas por satélite ( MMSI) consta de:

- 20 dígitos.

- 9 dígitos.

- 7 dígitos.

- 6 dígitos.

20.- Las emisiones para pruebas de ajuste de trasmisores no duraran más de:

- 10 segundos.

- 15 segundos.

- 20 segundos.

- 30 segundos.

21.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en comunicaciones marítimas:

- Se prohíben las transmisiones inútiles.

- Se prohíben la transmisión de señales y correspondencia superfluas.

- Se prohíben las transmisiones precedidas del indicativo de llamada.

- Se prohíben la transmisión dentro de puertos y radas en el margen de frecuencias de 1670 Khz. a 2850 Khz., salvo en casos muy justificados de socorro, urgencia y seguridad.

22.- Los equipos para comunicaciones bidireccionales de seguridad marítima  a corta distancia(VHF) deberán de ( una de ellas es falsa) :

- Disponer de cargador y baterías recargables.

- Disponer de una batería primaria precintada para emergencias.

- Disponer de una potencia entre 30 y 300 Mhz.

- Disponer de una etiqueta donde figure la fecha de caducidad de las baterías.

23.- Los equipos de VHF tienen un alcance medio entre barco y costera de aproximadamente:

- 100 millas.

- 200 millas.

- 30 millas.

- 15 millas.

24.- Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona de navegación 2 deberán ir provistas del siguiente equipamiento radioeléctrico como mínimo ( una de ellas es falsa):

- Una instalación radioeléctrica de VHF.

- Una radiobaliza de 406 Mhz, de activación automática y manual.

- A partir de 01.01.2008, estas embarcaciones deberán disponer, además, de un  equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 Ghz.

- Un receptor Navtex.

25.- Cual de las siguientes características de las radiobalizas es falsa:

- Van metidas en un contenedor y se activan por presión hidrostática.

- Dispondrán de un sistema auto-test.

- Llevarán una rabiza de 20 metros.

- Llevarán una batería de 6 meses de duración.

26.- El sistema COSPAS-SARSAT, consta de  3 subsistemas:

- El segmento espacial, el segmento terrestre y las radiobalizas.

- Los respondedores de radar, los AIS y las radiobalizas.

- Tierra, mar y aire.

- Ninguna de las anteriores es correcta.

27.- En VHF el canal de trabajo de operaciones de socorro, urgencia y seguridad es el:

- 13

- 16

- 70

d)    9

28.- Las frecuencias ultra altas (UHF) están comprendidas en la gama de frecuencias:

- 30 a 300 MHz.

- 300 a 3000 MHz.

- 3 a 30 Khz.

- 30 a 300 Khz.

29.- La estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento se conoce como:

- Estación terrestre.

- Estación móvil.

- Estación barco.

- Estación RLS.

30.- Los respondedores de radar funcionan al ser interrogados por un radar de..

- 7 Ghz.

- 8 Ghz.

- 9 Ghz.

d)  10 Ghz

Soluciones y normativa:

1. c (4.5)                       16. c (4.2)

2. d (4.9)                       17. d (4.9)

3. c (4.9)                       18. d (4.4)

4. b (4.3)                       19. b (4.3)

5. d (4.8)                       20. c (4.9)

6. c (4.7)                       21. c (4.3)

7. d (4.7)                       22. c (4.7)

8. b (4.7)                       23. c (4.2)

9. a (4.5)                       24. d (4.5)

10. b (4.6)                     25. d (4.7)

11. a (4.5)                     26. a (4.6)

12. d (4.5)                     27. b  (4.2)

13. a (4.7)                     28. b (4.2)

14. a (4.9)                     29. a (4.1)

15. a (4.5)                     30. c (4.7)