| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: |
| --- | --- |
| EJERCICIO: RADIOCOMUNICACIONES | TIPO: 1 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 45 minutos |
| OBSERVACIONES: Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta. Consta de 30 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 21 correctas para Apto. |

1.- De los siguientes elementos radioeléctricos que se enumeran y del que las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 2 deben ir provistas, indique cuál de ellos NO es requerido para dicha zona: Una instalación radioeléctrica de MF/HF que pueda transmitir y recibir en la frecuencia de socorro y seguridad de 2.182 KHz. Una radiobaliza de 406 MHz. Una instalación radioeléctrica de VHF. Un equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz. 2.- El alcance máximo de un equipo de radiotelefonía VHF es, dependiendo de la altura de las antenas transmisora y receptora y en circunstancias normales – no considerando ningún tipo de particularización – se considera que es de aproximadamente unas: 80 a 90 millas 60 a 70 millas 30 a 40 millas 10 a 15 millas 3.- La llamada selectiva digital de VHF utiliza, tanto para envíos de alertas de socorro y seguridad, como para llamadas de rutina el canal: 16 9 70 12 4.- El sistema de llamada, que consiste en el envío de un “paquete” digital que es recibido, decodificado y se muestra en la pantalla del equipo se conoce como: Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Llamada selectiva digital. Identidad de llamada selectiva digital del sistema móvil marítimo o MMSI. Respondedor radar. 5.- Si en la pantalla de nuestro equipo de LSD se recibe una alerta cuya identificación comienza por los números 00, sabremos que la llamada proviene de: Un buque en peligro. Un grupo de buques. Una estación costera. Un buque que no está en peligro. 6.- En caso de peligro, si queremos emitir una alerta de socorro con nuestro equipo de LSD, lo podremos hacer: Pulsando el botón de comunicaciones de VHF 16. Pulsando un solo botón, del DSC, que emitirá en automático los datos imprescindibles (programados antes de salir a la mar). Pulsando el botón Distress Relay. Por el micrófono del DSC indicando Llamada General. 7.- El acuse de recibo a un “RELAY”de DSC se hace: Por medio del canal 70. Por medio del canal 9. Por medio del canal digital de DSC. Siempre por radiotelefonía. 8.- Cuando en un equipo de DSC que ha enviado una alerta de socorro no se recibe respuesta inmediata: El operador del equipo deberá repetir la llamada inmediatamente. El operador del equipo repetirá la llamada solo dos veces. El equipo está preparado para repetir la llamada automáticamente. Ni el equipo ni el operador repetirán nunca una llamada de socorro. 9.- Los buques que reciben un alerta de socorro por DSC, normalmente: Contestan inmediatamente por medio del botón Distress Relay. Esperarán que conteste una costera. Contestan inmediatamente por el VHF-16. Contestan inmediatamente por el VHF-70. 10.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 60 (156,525 MHz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz. La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 12 (156,525 MHz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz. La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 70 (156,525 MHz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz. La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 16 (156,525 MHz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz. 11.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en comunicaciones marítimas: Se prohíben las transmisiones inútiles. Se prohíbe la transmisión de señales y correspondencia superfluas. Se prohíbe la transmisión de señales sin identificar. Se prohíben las transmisiones precedidas del indicativo de llamada. 12.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital (DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 70. Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital (DSC) mantienen la escucha en el canal 70 y en el canal 16. Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital (DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 16. Todos los barcos cuyos emisores-receptores están equipados con Llamada Selectiva Digital (DSC) mantienen la escucha únicamente en el canal 12. 13.- Cualquier buque que tenga una emergencia sanitaria a bordo, para contactar con el Centro Radio Médico (CRM), llamará inmediatamente a: Capitanía Marítima. Al barco más próximo. Una estación costera. Directamente al CRM. 14.- Si queremos asegurar las comunicaciones de emergencia entre las embarcaciones de supervivencia llevaremos a bordo: Equipos portátiles VHF. Equipos fijos VHF. Respondedor Radar. Una EPIRB. 15.- Si con nuestro barco vamos a navegar a una distancia de 50 millas de la costa, ¿debemos llevar a bordo un VHF portátil? No es necesario. Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una GPS portátil. Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una RLS 406. Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar un Respondedor Radar. 16.- Si recibimos una señal de socorro urgente por el canal de llamada selectiva digital correspondiente, actuaremos del siguiente modo: Tomaremos nota de los datos que aparezcan en la pantalla digital (nombre, posición, hora, clase de emergencia y canal de trabajo) y confirmaremos la señal si estamos en disposición de prestar socorro. Llamaremos inmediatamente por VHF canal 16 al barco que emitió la señal de socorro. Llamaremos inmediatamente por VHF canal 70 al barco que emitió la señal de socorro. Confirmaremos inmediatamente la señal de socorro. 17.- Las emisiones para pruebas de ajuste de trasmisores no durarán más de: 30 segundos 20 segundos 15 segundos 10 segundos 18.- Una estación de radiotelefonía que tiene que retransmitir un mensaje de socorro recibido, emitirá la señal: MAYDAY RELAY (MEDÉ RELÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje. PAN PAN (PAN PAN) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje. MAYDAY (MEDÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje. SECURITÉ (SECURITÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje. 19.- A efectos del equipamiento radioeléctrico que deban llevar los buques nacionales, según el artículo 4 del Real Decreto 1185/2006 y su relación con la zona de navegación 2, si vamos a efectuar un viaje a bordo de nuestro barco desde Cartagena a Ibiza, consideraremos que navegamos por la: Zona marítima A1 Zona marítima A2 Zona marítima A3 Zona marítima A4 20.- En el sistema Cospas-Sarsat, cuando en el satélite se recibe la alerta de siniestro, ésta es remitida inmediatamente a: Una estación costera. Un Centro Radio-Médico. Un Centro de Salvamento. Una estación de seguimiento de satélites. 21.- Con relación a la emisión de señales de prueba de una estación, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Se mantendrán dentro del tiempo máximo de emisión de pruebas sin necesidad de identificarse. Las señales de prueba contendrán el distintivo de llamada de la estación que las realiza (o cualquier otra identificación). No es necesario que la estación que realiza las pruebas se identifique, independientemente del tiempo de pruebas. Se identificará únicamente si la eslora es mayor de 12 metros y la potencia mayor de 1 Kw. 22.- De la siguiente secuencia de acciones a realizar en caso de que un buque reciba una alerta de socorro por DSC procedente de otro buque, indique cuál de ellas NO es correcta: Mantener escucha en el canal que ha recibido dicha alerta. Prepararse para recibir el tráfico de socorro sintonizando el equipo en el canal correspondiente para el tráfico de socorro (16). Prepararse para recibir el tráfico de socorro sintonizando el equipo en el canal correspondiente para el tráfico de socorro (70). Acusar recibo en radiotelefonía de la alerta de socorro en el canal para el tráfico de socorro de la siguiente forma: -MAYDAY MMSI (del buque en socorro, repetido 3 veces) -THIS IS MMSI, (Indicativo de llamada u otra identificación del buque que acusa recibo, repetido 3 veces) - RECEIVED MAYDAY. 23.- Todos los buques españoles que dispongan de algún equipo transmisor de radiocomunicaciones de uso marítimo, dispondrán a bordo de: La Licencia de Estación de Barco, para todos los equipos de transmisiones de uso marítimo, instalados tanto voluntariamente como obligatoriamente. La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado obligatoriamente por requerimiento de la Inspección. La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado voluntariamente. La licencia del instalador. 24.- Las Comunicaciones sobre seguridad mantenidas entre los buques en los puestos desde los que se gobiernan normalmente éstos se conocen como: Comunicaciones tierra-buque. Comunicaciones buque-tierra. Comunicaciones puente a puente. Comunicaciones puente a mando. 25.- Cuando el Respondedor Radar o SART es interrogado, los supervivientes del buque o embarcación que está siendo interrogado sabrán que hay un buque o aeronave en sus proximidades porque el Respondedor Radar lo indica: Apagándose. Mediante la activación de una bengala. Mediante la emisión de una señal de humo naranja. Mediante la emisión de una señal acústica y visual. 26.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: No es obligatorio que las radiobalizas se encuentren convenientemente registradas en la Dirección General de la Marina Mercante para ser fácilmente identificadas en caso de emergencia (MMSI). Las Radiobalizas de 406 MHz. deben estar listas para poder ser soltadas manualmente y transportadas por una persona a una embarcación de supervivencia. Las Radiobalizas de 406 MHz. deben ir ubicadas en un lugar difícilmente accesible del barco, para que no se produzcan falsas alertas. Nunca se llevará una Radiobalizas de 406 MHz. a una balsa salvavidas. 27.- En el Sistema de Socorro y Seguridad Marítima, está establecido que todo barco, mientras esté en la mar, mantendrá escucha continua en el canal: 70 de DSC 13 de VHF 12 de DSC 16 de DSC 28.- Respecto al canal 70 de VHF, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: Se pueden recibir llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas. Se pueden realizar llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas. No es oral y no debe de ser interferido pues las comunicaciones se realizan en su totalidad de manera codificada, por lo que no podremos realizar o recibir llamadas de voz. Es el canal semiautomático adecuado para administrar llamadas de radio MF (ondas hectométricas). 29.- El barco “Naval” tiene intención de comunicar con el barco “Moon” para mantener una comunicación en fonía. Para ello va a efectuar una llamada a dicho barco por el canal de llamada selectiva digital de VHF, indique el procedimiento correcto: DSC (canal 16) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Moon) – CANAL 16 - CALL DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Moon) – CANAL 16 - CALL DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Moon) – CANAL 70 - CALL DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Moon) – CANAL 13 - CALL 30.- El número que debe ser programado en los equipos automáticos de radiocomunicaciones del barco y en las radiobalizas por satélite consta de: 3 dígitos conocido como HHSI 6 dígitos conocido como HHSI 9 dígitos conocido como MMSI 20 dígitos conocido como MMSI

| Pregunta nº | Respuesta Correcta | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. |
| 2 | c | 4.2 Frecuencias de radio Frecuencias de VHF radiotelefónicas . |
| 3 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública |
| 4 | b | 4.5 La LSD: Concepto básico |
| 5 | c | 4.5 El SMSSMLa LSD: Concepto básico. |
| 6 | b | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 7 | d | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 8 | c | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 9 | b | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 10 | c | .2 Frecuencias de radio. Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 11 | d | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: |
| 12 | b | 4.5 La LSD Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: |
| 13 | c | 4.8 El Servicio Radiomédico. |
| 14 | a | 4.7 VHF portátiles y Respondedores de Radar |
| 15 | d | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. |
| 16 | a | 4.5 El SMSSM Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad. |
| 17 | d | 4.5 Prueba del equipo usado para socorro y seguridad |
| 18 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF |
| 19 | a | 4.5 El SMSSM: Zona de navegación 2 y su relación con las zonas arítimas A1 y A2 nacionales, según se definen en el artículo 4 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas de los buques civiles españoles |
| 20 | d | 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema |
| 21 | b | 4.5 El SMSSM Prueba del equipo usado para socorro y seguridad |
| 22 | c | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 23 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. Licencias de Estación de Barco y otros documentos de servicio.Instalaciones de equipos |
| 24 | c | 2.2. -Frecuencias y canales radiotelefónicos y de llamada selectiva digital (LSD) utilizados para socorro, urgencia, seguridad y correspondencia pública en VHF. |
| 25 | d | 4.7 VHF portátiles y Respondedores de Radar |
| 26 | b | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, VHF portátiles y Respondedores de Radar. |
| 27 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5 |
| 28 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 29 | d | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF |
| 30 | c | 4.3 Identificación de las estaciones. Formación de los distintivos de llamada y de los números de identificación del servicio móvil marítimo |