| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: 13 de noviembre de 2010 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: RADIOCOMUNICACIONES | TIPO: 1 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 45 minutos |
| OBSERVACIONES: Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta. Consta de 30 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 21 correctas para Apto. |

1.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 16 (156,525 Mhz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz.

- La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 70 (156,525 Mhz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz.

- La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 12 (156,525 Mhz.) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz.

- La Llamada Selectiva Digital (LSD) utiliza el canal 60 (156,525 Mhz) para transmitir y recibir señales digitales de SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD. Este canal no es oral. Y no es susceptible de ser interferido pues se realiza en su totalidad de manera codificada, por lo que está prohibido para señales de voz.

2.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir trincadas a bordo y atornilladas mediante abrazadera para que no puedan zafarse por sí solas.

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir ubicadas en un lugar difícilmente accesible del barco, para que no se produzcan falsas alertas.

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. proporcionan mayor definición en la posición del siniestro que las de 121,5 Mhz.

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. proporcionan menor definición en la posición del siniestro que las de 121,5 Mhz.

3.- Cuando el Respondedor Radar o SART  es interrogado, los supervivientes del buque o embarcación que está siendo interrogado sabrán que hay un buque o aeronave en sus proximidades porque el Respondedor Radar lo indica:

- Mediante la emisión de una señal acústica y visual.

- Mediante la emisión de una señal de humo naranja.

- Mediante la activación de una bengala.

- Apagándose.

4.- En VHF el canal de llamada selectiva digital de socorro, urgencia y seguridad es el:

- 9

- 13

- 16

- 70

5.- Si emitimos una llamada de socorro urgente por el canal correspondiente a la llamada selectiva digital y la señal de alerta se para al cabo de unos minutos, quiere decir que:

- Ninguna estación recibe nuestra señal de socorro y debemos reiniciar la alerta pasados 5 minutos.

- Una estación la ha recibido y no está en disposición de ayudarnos, por lo que pasados 5 minutos volveremos a activar la señal de socorro.

- Una estación la ha recibido y confirmado y viene en nuestra ayuda, por lo que estaremos esperando comunicarnos por voz con dicha embarcación por el canal 16.

- Una estación la ha recibido y confirmado y viene en nuestra ayuda, por lo que estaremos esperando comunicarnos por voz con dicha embarcación por el canal 70.

6.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en comunicaciones marítimas:

- Se prohíben las transmisiones inútiles.

- Se prohíben las transmisiones precedidas del indicativo de llamada.

- Se prohíbe la transmisión de señales y correspondencia superfluas.

- Se prohíbe la transmisión de señales sin identificar.

7.- Todos los buques españoles que dispongan de algún equipo transmisor de radiocomunicaciones de uso marítimo, dispondrán a bordo de:

- La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado voluntariamente.

- La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado obligatoriamente por requerimiento de la Inspección.

- La Licencia de Estación de Barco, para todos los equipos de transmisiones de uso marítimo, instalados tanto voluntariamente como obligatoriamente.

- La licencia del instalador.

8.- Si con nuestro barco vamos a navegar a una distancia de 50 millas de la costa (zona 2), ¿debemos llevar a bordo un VHF portátil?

- Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar un Respondedor Radar.

- Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una RLS 406.

- Si, pero si no dispongo de uno estoy obligado a llevar una GPS portátil.

- No es necesario.

9.- En DSC de ondas hectométricas, para realizar pruebas de los equipos en llamadas de socorro y seguridad conocidas como llamadas de TEST, se procederá:

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC –2º) Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Transmitir la llamada – y apagar el equipo.

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Introducir el MMSI de la estación costera a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada DISTRESS – 3º) Introducir el MMSI de la estación costera a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

10.- El barco “Denébola” procede a llamar al barco “Sirius”, diga cuál de los procedimientos descritos a continuación es el correcto:

- En el canal 16 VHF: Sirius (3 veces) – DE – Denébola (3 veces).

- En el canal 16 VHF: Denébola (3 veces) – Llamando – Sirius (3 veces).

- En el canal 70 VHF: Sirius (3 veces) – DE – Denébola (3 veces).

- En el canal 70 VHF: Denébola (3 veces) – Aquí – Sirius (3 veces).

11.- En el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, todos los barcos y Estaciones Costeras tendrán asignado un número de identificación formado por:

- 3 dígitos conocido como HHSI.

- 6 dígitos conocido como HHSI.

- 9 dígitos conocido como MMSI.

- 20 dígitos conocido como MMSI.

12.- Respecto al canal 70 de VHF, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Se pueden recibir llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- Se pueden realizar llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- No es oral y no debe de ser interferido pues las comunicaciones se realizan en su totalidad de manera codificada, por lo que no podremos realizar o recibir llamadas de voz.

- Es el canal semiautomático adecuado para administrar llamadas de radio MF (ondas hectométricas).

13.- Cuando recibimos una alerta de socorro en DSC, debemos:

- Permanecer a la escucha en el canal de SOCORRO (canal 70) y acusar recibo de la alerta por radiotelefonía VHF en el canal 16.

- Confirmaremos inmediatamente presionando el botón ENT (acknowlegdment/reconocimiento).

- Confirmaremos presionando el botón CALL (llamada).

- Emitir un Mayday-Relay (Medé-Relé) por el Canal 70.

14.- Los satélites utilizados en el sistema Cospas-Sarsat son útiles:

- En todo momento.

- Cuando la RLS (Radiobaliza de Localización de Siniestros) está a la “vista” del satélite.

- Solo cuando el satélite se encuentra en un0 de los polos geográficos.

- En el Atlántico.

15.- En el sistema Cospas-Sarsat, cuando en el satélite se recibe la alerta de siniestro, está es remitida inmediatamente a:

- Una estación de seguimiento de satélites.

- Un Centro de Salvamento.

- Un Centro Radio-médico.

- Una estación costera.

16.- Si queremos asegurar las comunicaciones de emergencia entre una embarcación de supervivencia y la embarcación de rescate llevaremos a bordo:

- Respondedor Radar.

- Una EPIRB.

- Equipos fijos VHF.

- Equipos portátiles VHF.

17.- En la banda de frecuencias medias, los períodos de silencio son:

- De 00 a 03 y 30 a 33

- De 00 a 06 y 30 a 36

- De 15 a 18 y 45 a 48

- De 15 a 21 y 45 a 51

18.- Las emisiones para pruebas de ajuste de trasmisores no duraran más de:

- 10 segundos.

- 15 segundos.

- 20 segundos.

- 30 segundos.

19.- Una estación de radiotelefonía que tiene que retransmitir un mensaje de socorro recibido, emitirá la señal:

- MAYDAY RELAY (MEDÉ RELÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- PAN PAN (PAN PAN) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- MAYDAY (MEDÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- SECURITÉ (SECURITÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

20.- De los siguientes elementos radioeléctricos que se enumeran y del que las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 2 deben ir provistas,  indique cuál de ellos NO es requerido para dicha zona:

a) Una instalación radioeléctrica de MF/HF que pueda transmitir y recibir en la frecuencia de socorro y seguridad de 2.182 KHz.

b) Una radiobaliza de 406 MHz.

c) Una instalación radioeléctrica de VHF.

d) un equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz.

21.- Si en la pantalla de nuestro equipo de LSD se recibe una alerta cuya identificación comienza por los números 00, sabremos que la llamada proviene de:

- Un buque en peligro.

- Un grupo de buques.

- Una estación costera.

- Un buque que no está en peligro.

22.- En caso de peligro, si queremos emitir una alerta de socorro con nuestro equipo de LSD, lo podremos hacer:

- Pulsando el botón de comunicaciones de VHF 16.

- Pulsando un solo botón, del DSC, que emitirá en automático los datos imprescindibles (programados antes de salir a la mar).

- Pulsando el botón Distress Relay.

- Por el micrófono del DSC indicando Llamada General.

23.- Los buques que reciben un alerta de socorro por DSC, normalmente:

- Contestan inmediatamente por medio del botón Distress Relay.

- Esperarán que conteste una estación costera.

- Contestan inmediatamente por el VHF-16.

- Contestan inmediatamente por el VHF-70.

24.- Cualquier buque que tenga una emergencia sanitaria a bordo, para contactar con el Centro Radio Médico (CRM), llamará inmediatamente a:

- Capitanía Marítima.

- Al barco más próximo.

- Una estación costera.

- Directamente al CRM.

25.- A efectos del equipamiento radioeléctrico que deban llevar los buques nacionales, según el artículo 4 del Real Decreto 1185/2006, si vamos a efectuar un viaje a bordo de nuestro barco desde Cartagena a Ibiza, consideraremos que navegamos por la:

- Zona marítima A1

- Zona marítima A2

- Zona marítima A3

- Zona marítima A4

26.- Con relación a la emisión de señales de prueba de una estación, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- Se mantendrán dentro del tiempo máximo de emisión de pruebas sin necesidad de identificarse.

- Las señales de prueba contendrán el distintivo de llamada de la estación que las realiza (o cualquier otra identificación).

- No es necesario que la estación que realiza las pruebas se identifique, independientemente del tiempo de pruebas.

- Se identificará únicamente si la eslora es mayor de 12 metros y la potencia mayor de 1 kw.

27.- Las baterías de la radiobaliza deben tener, por regla general, una vida útil no superior a los cuatro años desde su instalación, y su sustitución en los equipos debe efectuarse por:

- La Inspección Radioeléctrica de la Capitanía Marítima.

- La Inspección Técnica de Barcos.

- La empresa instaladora.

- El patrón, dejando registro en el Cuaderno de Bitácora.

28.- El acuse de recibo a un “RELAY” se hace:

- Por médio del canal 70.

- Por médio del canal 9.

- Por médio del canal que no moleste al tráfico de DSC.

- Siempre por radiotelefonía.

29.- La cancelación de una falsa alerta de socorro emitida por DSC, se debe hacer:

- Directamente a la estación costera más próxima.

- Al buque más cercano.

- A todas las estaciones.

- A un área geográfica.

30.- Los buques que reciban una llamada de Urgencia por medio del DSC, dirigida ALL SHIPS:

- No acusarán recibo a esa llamada, pero sí se mantendrán a la escucha en el canal anunciado en la llamada de Urgencia.

- Acusarán recibo a esa llamada y ordenarán las comunicaciones en canal 16.

- Acusarán recibo a esa llamada y ordenarán las comunicaciones en canal 70.

- Contestarán con la señal PAN-PAN.

| PY Radiocomunicaciones Noviembre 2010 |
| --- |
| Tipo 1 Pregunta | Tipo 2 Pregunta | Respuesta Correcta | Programa oficial |
| 1 | 25 | b | 4.2 Frecuencias de radio. Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 2 | 30 | c | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz |
| 3 | 12 | a | 4.7 VHF portátiles y Respondedores de Radar. |
| 4 | 28 | d | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 5 | 19 | c | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad. |
| 6 | 17 | b | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: |
| 7 | 1 | c | 4.9 Licencias de Estación de Barco y otros documentos de servicio. Instalaciones de equipos. |
| 8 | 15 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. |
| 9 | 2 | c | 4.5 Prueba del equipo usado para socorro y seguridad. |
| 10 | 24 | a | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: |
| 11 | 3 | c | 4.3 Identificación de las estaciones. Formación de los distintivos de llamada y de los números de identificación del servicio móvil marítimo |
| 12 | 29 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 13 | 20 | a | 4.5 El SMSSM Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 14 | 23 | b | 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema |
| 15 | 27 | a | 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema. |
| 16 | 4 | d | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, VHF portátiles y Respondedores de Radar. |
| 17 | 26 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 18 | 5 | a | 4.5 Prueba del equipo usado para socorro y seguridad. |
| 19 | 22 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 20 | 9 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. |
| 21 | 6 | c | 4.5 El SMSSMLa LSD: Concepto básico. |
| 22 | 13 | b | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 23 | 7 | b | 4.5 Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 24 | 11 | c | 4.8 El Servicio Radiomédico. |
| 25 | 10 | a | 4.5 El SMSSM: Zona de navegación 2 y su relación con las zonas arítimas A1 y A2 nacionales, según se definen en el artículo 4 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre |
| 26 | 14 | b | 4.5 El SMSSM Prueba del equipo usado para socorro y seguridad |
| 27 | 8 | c | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, |
| 28 | 16 | d | Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF |
| 29 | 18 | c | 4.5 Cancelación de alertas involuntarias |
| 30 | 21 | a | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF |