Segundo día de Cálculos CY DGMM-.

Diciembre 2004 en Madrid.

1.- El 15 de marzo de 2004, al ser Tiempo Universal: 10h 30m 00seg., 
encontrándonos en posicición l = 40º 15´N L = 018º 30,0´W, 
observamos altura instrumental de Sol limbo inferior: 32º 11,5 ; 
navegamos al Rv = 310º con velocidad de máquinas 12 nudos. 
Continuamos en esas condiciones hasta el paso del Sol por el 
meridiano superior en que observamos altura instrumental de Sol limbo 
inferior: 47º 21,9´ 
Elevación del observador: 12 mts. Corrección de índice: 1 (+) 
Se pide: 
1.- Cálculo de la posición a mediodía 

2.- El 14 de abril de 2004, encontrándonos en situación estimada l = 
30º 00,0 N y L = 064º 00,0´E, al ser Hrb = 04.51, observamos astro 
desconocido : 81º 10 
Elevación del observador: 7 mts. Corrección de índice : 1 (+) 
Se pide: 
1.- Reconocer dicho astro sabiendo que en ese momento está pasando 
por el meridiano superior del lugar. 

3.- Situación de salida l = 30º 00,0S y L = 30º 00,0E. Situación de 
llegada: l = 00º 00,0 L = 070º 00,0´W 

Se pide: 
1.- Rumbo loxodrómico y Rumbo inicial ortodrómico 
2.- Distancia loxodrómica por latitudes aumentadas y distancia 
ortodrómica 
3.- Latitud de un punto de longitud 30º 00 W