Por T.B.W.

1º) Hallamos la HcG en el momento de la HcCr☉L (Hora Civil Crepúsculo del ☉en el Lugar). Por las tablas del almanaque vemos  que en el 27 de Julio de 2000 no figura hora del crepúsculo vespertino (por la tarde) sino matutino, de la salida del Sol, por tanto hemos de promediar los valores del crepúsculo civil vespertino de los días 26 y 28 de julio de 2000.

Entrando con l  =  40º N    ➝ HcCr☉L  día 26  =   19h – 50m

HcCr☉L  día 28  =   19h - 48m

19h – 49m   es la hora del crepúsculo civil vespertino del día 27 de julio.  Hallamos la Hora Civil en Greenwich.

Al ser nuestra Le = 25º W  la HcG es más tarde; hemos de sumar nuestra longitud en tiempo a la Hcl:

Lt  =   =  001h – 40m W      ➝   HcCr☉L =   19h – 49,0m

Lt  =   01h – 40,0m

1ª HcG   =   21h – 29,0m   Del día 27

Observamos Ai (Dubhe)  =  40º-33’   y Ai  astro desconocido (✩?)  =  28º-05’   con un azimut verdadero (Zv) ✩?  =  S 86 W.  NOS SITUAMOS CON DOS RECTAS DE ALTURA, la correspondiente a Dubhe y la correspondiente al astro desconocido.

# DUBHE: Miramos en el almanaque su declinación y su Ángulo Sidéreo

# Calculamos la altura verdadera

ai        =         40º-33,0’

Ei       =                  2,0’ (+)

ao       =         40º-35,0’

CxEo  =                 8,0’ (-)

Av      =         40º-27,0’

# Calculamos el horario del astro en el lugar ( necesario para las fórmulas)

Para ello:

- Buscamos en el almanaque el hΎG a  HcG  =  21h-29m

h ΎG  =  260º - 50,5’

- Corregimos por minutos y segundos (C·mys)  en la tabla de correcciones.

29’ – 0’’ ➝ 007º - 16,2’

hΎG  =   260º - 50,5’

hΎG  =   268º - 06,7’

- Calculamos el horario de Aries en el lugar  (hΎL). Para ello restamos nuestra longitud al hΎG  . Al ser nuestra Longitud 25º W, el astro tiene menos horario en nuestra situación que el horario que tiene en Greenwich:

hcG  =  268º- 06,7’

L      =   25º - 00’ W

hΎL  =  243º - 06,7’3

- Calculamos el horario del astro en el lugar  (h✩L)

h✩L  =   hΎL +  A.S.                ⇒       hΎL    =  243º - 06,7’

AS      =  194º- 04,4’

h✩L   =  437º .11,1’   ( - 360º) = 77º-11,19 =  77,19

# Para trazar la recta de altura necesitamos una  diferencia de altura (Δa) y un Acimut (Z)

# La Δa la hallamos restando a la altura verdadera la altura estimada:    Δa  =  av – ae

# Calculo la altura estimada

Sen ae  =  sen l · sen d  +   cos l  · cos d · cos h

sen ae  =  sen 40  ·  sen 61,75 +  cos 40  ·  cos  61,75  ·  cos  ·  77,19

sen ae  =  0,5662  +  0,0804  =  0,6466 +

# Inv sen ae  =  ae  =  40º - 17,1

# Calculo la diferencia  de altura (Δa)

av    =  40º -  27,0’

ae    =  40º - 17,1’

# Δa  =  00º - 09,9’ +  ≈  10’ +

Ya tenemos uno de los determinantes de la recta de altura de Dubhe. Ahora calculamos el Azimut verdadero:

# Cálculo del Azimut

ctgZ  =       ➝    ctgZ  =

ctgZ  =

ctgZ  =  1,31597

INV   =  tgZ  =   0,75989 +                 Como es de signo  +   ➝  Z es  del mismo polo que Lat.

# INV tgZ  =  Z  =  37,2

Z  =  N 37,2 W    ;     N por ser de signo  +   y  W  por ser el horario occidental.

# RECONOCIMIENTO DE ✩?

Datos que tenemos:   Zv  =  S 86 W   ;   l  =  40º N   ;   hΎL  = 243º - 06,7’

# Necesitamos calcular el horario de ✩? en el lugar para hallar el A.S. y la declinación.

# Calculamos la altura verdadera

ai        =  28º - 05,0’

Ei         =             2,0’ (+)

ao✩?  =  28º - 07,0’

CxEo   =             8,7  (-)

av✩?  =  27º-58,3’  ≈  27,97

# Con av, l y z calculamos el h✩l:

# Cotg h  =    =

Cotg h  =    =   0,4527 +

# INV cotg h  =  tg h  =  2,20896

INV tg h  = h✩L  =   65º - 38,7’

Calculamos el  A.S . a  partir del  h✩l  y del   h✩l

h✩L  =  hΎG   +  A.S.

A.S.  =   h✩L  -  hΎG   …………………   h✩L   =     065º - 38,7’

h✩L   =     425º - 38,7’    (he sumado 360º )

hΎL     =     243º - 06,7’  -

A.S.     =     182º - 32,0’

# Con av, l y Z calculamos la declinación

Sen d  =     ➝ sen d =

# Sen d  =  0,3015  +  0,0472  =  0,2543 +

# Nuestra latitud es N  y  Z  es  S

# Como C es  (+ ), la declinación es de la misma especie que la latitud

# INV sen d  =  d  =  14º - 43,9’  +  (Norte)

Tenemos un A.S.  =  182º - 32,0’          y una declinación  =  14º - 43,9’ +

Buscamos en la tabla de posiciones aparentes de las estrellas, 2000  alguna cuyo A.S. y declinación sean los más parecido a los valores hallados anteriormente.   Encontramos:

# DENÉBOLA

Una vez reconocido el astro, con el A.S.  calculamos el h✩L,  y con este y  la declinación calculamos la altura estimada para hallar la diferencia de altura:

# Calculo H✩L

hΎL   =   243º - 06,7’

A.S.   =   182º - 44,1’

h✩L  =   425º - 50,8’   (resto 360º)

h✩L  =     65º - 50,8’  ≈  65,85

# Calculo altura estimada

# Sen ae  =  sen l · sen d + cos l · cos h · cosh

sen ae  =  sen 40 · sen 14,57  +  cos 40 · cos 14,57 · cos 65,85

Sen ae  =  0,1617  +  0,3033  =   0,465 +

# INV sen ae  =  ae  =  27º . 42,6’

# Calculo diferencia de altura

Av   =  27º - 58,3’

Ae   =  27º - 42,6’

Δa  =   15,7’ +

Corregimos  nuestra situación con estas dos rectas de altura. Para ello hacemos un ábaco con una inclinación igual a nuestra latitud de estima para, con su escala de latitudes , medir las diferencias de altura sobre los azimutes que tienen su origen en la S/e inicial. El punto de intersección de las rectas de altura nos da la situación observada corregida. La diferencia de latitud de la S/o respecto de la S/e la mediremos con la escala de latitudes, y la diferencia de Longitud con la escala de longitudes.

# Siendo la situación al crepúsculo civil:

le  =  40º - 00,0’ N                  Le    =  25º - 00,0’ W

Δl =   00º - 01,0’ N                  ΔL  =  00º - 19,5’ W

lo =    40º - 01,0’ N                 Lo  =   25º - 19,5’W

Ahora navegamos por loxodrómica a un punto “P”de  l  =  40º - 53’ N   y  L  =  25º - 44,8’ N,  con una velocidad de 12’

# Loxodrómica al punto p

ls          =  40º - 01,0’ N                      Ls          =  25º - 19,5’ W

l  =  40º - 53’,0 N                      L  =  25º - 44,8’ W

Δl        =          52,0’ N                       ΔL        =          25,3’ W

Como la diferencia de latitud es inferior a 5º  (300’)     ⇒    no  usamos latitudes aumentadas

A  =  ΔL · cos lm                            lm  =    =   40º - 01,0’ +   =  40º - 27’ N  ≈  40,45

# A  =  25,3 · cos 40,45  =  19,25

TgR  =   =    =  0,3702    ➝   INV tgR  =  R  =  20,3  =  N 20,3 W

# D  =   =    =  55,4’

In  =    =    =  4,62h  =   4h - 37m

1º HcG  =  21h – 29m (día 27)

In          =     4h – 37m

2ª HcG  =    26h – 06m  (día 27)      ⇒     02h – 06m  (día 28)

Z  =    =    =  1,71 ;    1,71 > 1,5  ⇒  Z  =  2 W  ➝ HrB  =

Una vez llegados al punto “P”,  a HcG  =  02h – 06m (28)gobernamos al Rv  = 330º,    Vb  =  10’. Observamos en el radar un eco abierto 30º por Er (marcación de B  =  30º)   a 10 millas de distancia.  15 minutos más tarde el eco nos demora por el  N10E  a  7’ de distancia. Calculamos  Rv  y  V  del buque,  m/d  (mínima distancia),  hora y situación en ese momento.

# Efectuamos estima para calcular nuestra posición

# Dn  =  0,69 · 12  =  8,3 millas

# R  =  N30W

Dn  =  0,69 · 12   =  8,3 millas

# Δl  =  D · cos R  =  8,3 · cos 30  =  7,17 N

A     =  D · cos R  =  8,3 · sen 30  =  4,15

ΔL  =                 siendo  lm  =     =  40º - 53’ +   =  40,95

# ΔL  =    =  5,49’W

=   40º - 53,0’ N                                     =  25º - 44,8’ W

Δl         =           07,7’ N                                 ΔL           =           05,5’ W

=   41º - 00,2’ N                                    =   25º - 50,3’ W

# Siendo la hora:

HcG         =      02h – 06,0m

In             =      00h – 41,4m

HcG  =     02h – 47,6m

Z               =    2 W   (En Greenwich es más tarde que en nuestra posición)

HrB          =    00 m – 47,6m  del día 28

Después de varios rumbos y velocidades, estando en le  =  42º - 00,0’ N      y Le  =  27º - 00,0’ W,   siendo HcG = 08h–37’–17’ del día 28, observamos  Ai☉ =  20º-10,0’     Za☉  =  075º.   Corregimos la estima y nos ponemos a navegar al Ra = N77,5W  con  V = 12’  hasta el m/d en que tomamos Ai☉  =  66º - 20’

# Calculamos situación final por tangente Marc Saint Hilaire y meridiana con Pagel.

# Primero corregimos nuestra situación de estima con una recta de altura del Sol limbo inferior.

Buscamos en las tablas  d  y  h☉G.  Calculamos el  h☉l;  av; ae;  y, como tenemos el Za, el Zv  para hallar la corrección total

3ª HcG =  08h – 37m – 17s

d☉   = 18º - 52,8’+  ≈  18,88  (quizá debía haberse tomado 18º- 52,6’)

h☉G    =  298º - 23,0’

Cxmys =      9º - 19,3’

h☉G    =  307º - 42,3’

L          =   027º - 00,0’ W

h☉L    =   280º - 42,3’

he☉L  =   079º - 17,7’ ≈   79,3

# El h☉L es igual al h☉G menos nuestra Longitud.

El he☉L es igual  he☉G  más  nuestra longitud ;   (360  -  h☉L)  + L

¡SIEMPRE HAY QUE HACER DIBUJO PARA VERLO CLARO!!!!

# Calculamos  av

ai ☉ =  20º - 10’

Ei       =              2+

Ao ☉ =   20º – 12,0’

CxEo  =             6,5 +  ( tendría que ser 6,7)

av☉   =    20º - 18,5  ≈  20,3

# Con  declinación,  latitud  y  horario, calculamos la altura estimada

Sen a   =  sen l · sen d + cos l · cos d · cosh.

Sen a  =   sen 42 · sen 18,88  +  cos 42 · cos 18,88 · cos 79,3

Sen a  =   0,2165  +  0,1306  =  0,3471 +

INV sen a  =   ae  =  20º - 18,5’     ( en realidad el resultado da 20º - 18,6’)

# Con  av  y ae  calculamos la  Δa

av  =  20º - 18,5’

ae  =  20º - 18,6

Δa  = 00º - 00,1’ (-)      ➝    una diferencia inapreciable: no corregimos la situación

# Con declinación, latitud y horario calculamos Zv

# CotgZ  =

cotgZ  =

cotgZ  =     =  0,1322 +

INV  =  tgZ  =  7,56429        ➝        INV tgZ  =  Z  =  82,5

# Zv  =  N 82,5 E

# Za  =  N 75,0 E

Ct  =   7,5 +

A partir de este momento nos ponemos a navegar al Rv  =  N77,5W,  con  V = 12’  hasta el m/d,  momento en que tomamos Ai☉ =  66º - 20’ . Calculamos situación final por Mark y meridiana con Pagel.

1) Calculamos el intervalo que hemos de navegar hasta el momento de la meridiana con la fórmula:

2) Una vez calculado el intervalo navegado calculamos nuestra situación          de estima (loxodrómica).

3) Calculamos la altura meridiana  verdadera de Sol a partir de la observación.

4) Calculamos la HcG a partir de la  hcp☉L  para buscar la declinación del Sol a esa hora.

5) Con av meridiana y la declinación hacemos gráfico para hallar la latitud meridiana.

6) Corregimos la latitud de llegada y nos situamos con dos rectas de altura; la que arrastramos desde HcG  08h – 37m – 17s  y la recta de altura meridiana.

1)  In  =	;

Ra   =    N77,5W  (-)

Ct  =         7,5º+

Rv =       N77W         (360 – 77 = 290º)

In  =     =    = 5,38h

2) Estima hasta m/d:

Dn   =  5,38  ·  12  =  64,56’      ( < 300’ ➝  ∄ la)

A    =  D · sen R  =  64,56  ·  sen 70  =  60,67’ W

# Δl = D · cos R  = 64,56  ·  cos 70  =  22,08’ N  ≈  22,1

ΔL  =       ;    lm  =   =  42º +  ≈  42,18

ΔL  =   =  81,9’ W   =  01º - 21,9’W

ls          =  42º - 00,0’N                                             Ls           =  27º - 00’W

Δl        =  00º - 22,1N                                               ΔL        =  01º - 21,9W

=  42º - 22,1’N                                                =  28º - 21,9W

3º) Calculamos av m/d ☉:

aim☉  =   66º - 20,0’

Ei          =             2,0 +

aom☉  =  66º - 22,0’

CxEo     =             8,6+

avm☉    =  66º - 30,6’

4º) Calculamos la HcG a partir de la  hcp☉L  para buscar la declinación del Sol a esa hora:

hcp☉L =   12h – 06m – 30s

Lt                  =     01h – 53m – 27s

4ª HcG          =      13h – 59m – 57s    ≈   14h – 00m

Siendo la declinación del Sol a esa hora     18º - 49,5 (+)

- Con av meridiana y la declinación hacemos gráfico para hallar la latitud meridiana.

# Tenemos que:

avm☉    =  66º - 30,6’

d              =   18º - 49,5 (+)

Latitud         =  declinación  +  dist. Zenital

# Dist. Zenital  =  90º  -  altura

dZ  =  90º  -  66º - 30,6’ =  23,49º

# L. m.  =  23,49  +  18,82  =  42º - 18,9’N

- Corregimos la latitud de llegada y nos situamos con dos rectas de altura; la que arrastramos desde HcG  08h – 37m – 17s  y la recta de altura meridiana

=  42º - 22,1’N

=  42º - 18,9’N

Δl             =            03,2’S

Siendo situación corregida:

Lm  =  42º - 18,9’N                       Le   =  28º - 21,9’W

ΔL  =             0,5’E

Lo    =  28º - 21,4’W

# Text boxes

Promediando  =  19h – 49m

AS  =  194º-04,4’

d     =  61º-45,2’ (+) ≈  61,75

l   =  040º N

d  =  61,75 (+)

h  =  77,19

+               +

Como “latitud” y “declinación son” del mismo signo ⇒  sen l · sen d  =  (+)

Como el horario es menor de 90º ⇒  cos l  · cos d · cos h  =  (+)

+              +

Como d  y  l  son del mismo signo ➝  tg d · cos l  =  +

Como h  <  90º  ➝  sen l · cos h  =  +

tga · cosl  siempre  +

senl · cosZ  es +  si Z está contado desde el polo elevado

senl · cosZ   es  -  si Z está contado desde el polo depreso

si cotgh es  +  ➝  h  <  90º

si cotgh es  -   ➝ h  > 90º

+               -

A + B = C

A siempre +

B es  +  si Z está contado desde el polo elevado

B es   -  si Z está contado desde el polo depreso

Si  C  es  +  d  y  l  son de la misma especie

Si  C  es  -   d  y  l  son de distinta especie

A.S.  =  182º - 44,1’

d      =   14º - 34,4 +  ≈  14,57

+               +

N  porque Δl   =  N

W porque ΔL  =  W

HcG  =  02h – 06m  (28)

Z       =     2  W

HrB  =   00h – 06m (28)

ATENCIÓN al calcular lm.  Al introducir Δl  en la calculadora para efectuar , hemos de hacerlo con grados y minutos , es decir:  0º -  7,17’, ya que  el Δl son minutos. Si Δl  fuese > de 59’ entonces si podríamos introducir grados, teniendo en cuenta que para Δl  mayores de 5º emplearemos latitudes aumentadas.

+                +

CotgZ  =  M  -  N  =  C

M es  +  si d  y l  son de la misma especie

N  es  -   si  h  <  90º

Si  C  es  +  Z se cuenta desde el polo elevado, en este caso N

Como el horario es oriental,  Z  es  E.

N82,5E

he☉ en el momento de inicio de la navegación.

Rumbo expresado en cuadrantal

le  en el momento de inicio de la navegación (3ª HcG;  08h – 37m – 17s

Al navegar hacia el  W  nos alejamos del Sol, por tanto el cociente (In) ha de ser mayor, en consecuencia el denominador ha de ser menor:  15 - …

Tomamos la altura de 70º; le corresponde una corrección  =  8,8 (+)

La 2ª corrección por semidiámetro es  0,2 (-)

Total: 8,6+