| PRUEBA: CAPITÁN DE YATE | FECHA: 20 Junio 2010 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: EJERCICIO DE CÁLCULOS NÁUTICOS | TIPO: 1 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 3 horas |
| OBSERVACIONES: No está permitido el uso de calculadoras programables. Se pueden utilizar tablas, identificadores de astros y calculadoras no programables. Escriban solo por una cara del papel. Los teléfonos móviles y comunicadores de cualquier tipo deben permanecer apagados. |

El 13 de Mayo del 2010, al ser hora legal 10h-22m, un yate que se encuentra situado en l=40º35´S L=155º20´E navegando con velocidad 12 nudos en medio de una corriente de rumbo S20E con intensidad horaria 2,5 nudos, recibe llamada de socorro de otro yate B que se encuentra parado y afectado de la misma corriente en l=41º15´S L=156º30´E. Se navega hacia él, y puestos a su costado tarda 1h-40m en finalizar el salvamento. Completado éste, cesa la corriente y pone rumbo ortodrómico a un punto K situado en l=47º20´S L=161º15´E. El mismo día, después de navegar a varios rumbos, estando en l=41º10´S L=159º05´E, navegando al rumbo verdadero 032º con velocidad 12 nudos y sin corriente, al ser hora de cronómetro 01h-15m-12s toma altura instrumental de Rasalhague 26º00,6´. Continúa navegando en las mismas condiciones y al ser hora de cronómetro 02h-15m-12s toma altura instrumental de Arcturus 24º44,2´. EA 00h. Día 13= 11-48-25 Movimiento= 6s. (-). Elevación observador 2m. Error índice 2´(+) Se pide: 1.- HcG al estar al costado de B. 2.- Situación al finalizar la maniobra de socorro. 3.- Rumbo ortodrómico para ir a K. 4.- Distancia a navegar para ir a K. 5.- Fecha/hora prevista de llegada a K. 6.- Determinante de Rasalhague (Z y Dif.Alt.). 7.- Determinante de Arcturus (Z y Dif.Alt.). 8.- Situación observada final. RESPUESTAS: 1.- HcG=05-53 2.- l=41º31,8´S L=156º38,3´E 3.- Ri= 152º 4.- D= 400,27 millas. 5.- HCG=16-54 del día 14 de Mayo. 6.- 042º 1,7 (-) 7.- 332º 2,6 (-) 8.- l=41º02,9´S L=159º14,5´E.