# Navegación

Latitud:     l:     de 0 a 90º  Norte (+) o Sur (-). Arco de meridiano hasta el ecuador.

Longitud:   L:   de 0 a 180º Este (-) u Oeste (-). Arco de ecuador desde el m de Greenwich.

- UNIDADES DE DISTANCIA:

Milla náutica: 1852 metros (1851,87) Distancia equivalente a 1 minuto de arco de merd l. 44ºN

Cable: 185,2 décima parte de la milla.

Braza:  1,829 metros: 6 pies.

Yarda: 0,914 metros: 3 pies.

Pie: 0,305 metros.

1º = 60’   1’=60’’ //  47º 43’ esta a  47ºx60’= 2820’ + 43’ = 2863’ = 2863 millas del ecuador

Medir distancias en la carta: 	1 minuto de latitud = 1 milla = 1852 metros

Medir siempre en la escala de latitudes y a la misma altura de donde nos encontremos.

- UNIDAD DE VELOCIDAD:

Nudo: 1 milla por hora.

- CONVERSIÓN DE RUMBOS:

Pasar de rumbo en grados a cuadrantes:

000º y 090º:	1er cuadrante NE,  	el mismo numero de grados	O27º  <=>  N27E

090º y 180º:	2º cuadrante SE. 	Se resta de 180º    (180 -x)	137º   <=>  S43E

180º y 270º:	3er cuadrante SW	Se le restan 180º    (x-180)	238º   <=>  S58W

270º y 360º:	4º cuadrante NW	Se resta de 360º     (360-x)	340º   <=>  N20W

De cuadrantes a grados:

Rumbos del 1er cuadrante:		mismo nº de grados:

Rumbos del 2º cuadrante:		se restan de 180º  (180-x)     S43E   : 137º

Rumbos del 3er cuadrante:		se le suman 180º  (x+180)    S58W: 238º

Rumbos del 4º cuadrante:		se restan de 360º  (360-x)     N20W: 340º

- Actualizar   La  DECLINACIÓN   MAGNÉTICA

dm ó vl: Declinación magnética o variación local: ángulo que forma el Polo norte Geográfico y el P.N. Magnético.  Será:

- Negativa cuando el PNM esta a la izquierda del PNG. Es decir hacia el NW

- Positiva cuando el PNM se encuentre  a la derecha del PNG  esto es hacia el NE

Siempre es  la misma para todos lo buques y todos los rumbos.

- DESVÍO DE LA AGUJA

Desvío = ( : ángulo entre la dirección de la aguja y la dirección del meridiano magnético. Causado por la existencia a bordo de campos magnéticos.  No será la misma para todos los buques y rumbos.

Lo mismo que la dm declinación magnética. o variación local vl   el desvío: (

si es hacia el NE del meridiano magnético es (+)

si es hacia el NW del meridiano magnético será (-)

- CORRECCIÓN TOTAL (Ct); cálculo a partir de la declinación y el desvío.

Ct = dm +  ( : 	Corrección total = declinación magnética o vl + desvío.

- CLASES DE RUMBO:  Verdadero, Magnético, de Aguja.

Rv = Ra  + Ct:      Rumbo verdadero = Rumbo de aguja + Corrección total (dm+()

Rv = Rm + dm      Rumbo verdadero  = Rumbo magnético + declinación magnética.

Rm =Ra + (  	      Rumbo magnético = Rumbo de aguja + desvío

- COEFICIENTE DE CORREDERA

Corredera aparato para medir la velocidad o la distancia navegada.

K: Coeficiente de corredera,  numero por el que hay que multiplicar la velocidad  (o la distancia) que nos indica la corredera (aparato) para obtener la velocidad (o distancia recorrida real) del barco.

K = Vv / Vc	Coeficiente de corredera = Velocidad verdadera / Velocidad corredera

K = Dv / Dc				         Distancia verdadera / distancia corredera.

- Viento: ABATIMIENTO.

Rs:		Rumbo de superficie: causado por la derrota del viento.

Ab.		Abatimiento: ángulo que forma el rumbo verdadero (dirección de la proa) y el rumbo de superficie que se ha seguido por el viento. Positivo si es a estribor (+)

Negativo si es a babor (-)

Ab = Rs – Rv Rumbo de superficie menos Rumbo verdadero.  Es el que se lleva a la carta

Rs = Rv + Ab	Rumbo de superficie = R verdadero + Abatimiento por el viento

- Corrientes: DERIVA.

- d 	Deriva:	ángulo entre la dirección Proa-Popa o Rumbo Verdadero Rv y la derrota  seguida realmente por el barco debida a la corriente.

- Ic:	Intensidad o velocidad de la corriente.

- Rf:	Rumbo de fondo -> rumbo del barco debido a la corriente.

- DEMORA.

Angulo que forma la línea N / Sur con la visual a un determinado punto.

Línea de posición: lugar sobre el que esta el barco, para situarlo sobre la carta necesitamos 2 o más líneas de posición. 3 Tipos de demora:

Dv:   Demora verdadera: meridiano de referencia el Nv

Dm: Demora magnética,   “        “              “             Nm

Da:   Demora de aguja.             “            “            “    Na

Dv =  Da + Ct		Demora verdadera: Demora de aguja + Corrección total

Dv =  Dm +  dm	Demora verdadera: Demora magnética + dm (o vl)

Dm = Da +  (		Demora magnética:  Demora de aguja + desvío.

- MARCACIÓN:

M: Angulo entre la línea Pr-Popa con la visual dirigida a un objeto o con la vertical de

un astro.  Se cuentan de 0º a 180º a estribor (+) o hacia babor (-)

D = R + M	Demora: Rumbo + Marcación.