EXAMEN PER, Vigo 04-07-2011

I. TECNOLOGÍA NAVAL

1.- La parte del casco sumergida en el agua se llama:

- Calado

- Puntal

- Obra muerta

- Obra viva

2.- ¿Cuál es el asiento en una embarcación que cala 1,55 metros a proa y 1,75 metros a popa?

- 3,30 metros

- 0,20 metros negativo

- 0,20 metros positivo

- 1,65 metros

3.- Los elementos estructurales que sirven para compartimentar un buque y darle mayor solidez se llaman:

- Mamparos

- Cuadernas

- Baos

- Codastes

4.- La cavitación produce sobre el buque:

- Una pérdida de velocidad

- Un mayor rendimiento de la hélice

- Fuertes vibraciones

- Son correctas las respuestas A y C

5.- Las piezas metálicas situadas en los muelles de atraque para hacer firmes las amarras de las embarcaciones se llaman:

- Bitas

- Cornamusas

- Muertos

- Norays

6.- La acción de aflojar poco a poco a un cabo se llama:

- Zafar

- Lascar

- Largar

- Arriar

II. MANIOBRAS A MOTOR

7.- ¿Cómo se llama la operación consistente en afirmar un cabo a un noray de forma que el firme y el chicote queden hechos firmes a bordo?;

- Amarrar de punta

- Tomar vuelta

- Amarrar por seno

- Adujar

8.- Si navegando máquina avante gobernamos metiendo la caña del timón a estribor:

- La pala del timón cae a estribor

- La pala del timón cae a babor

- La proa cae a babor

- Son correctas las respuestas B y C

9.- ¿Cómo se denomina la velocidad mínima necesaria que debe llevar una embarcación para que la acción del timón sea efectiva?:

- Velocidad de seguridad

- Velocidad de gobierno

- Velocidad de maniobra

- Todos las respuestas anteriores son correctas

10.- ¿Por dónde es más fácil hacer la ciaboga, sin viento ni corriente, en una embarcación de propulsión mecánica provista de una sola hélice dextrógira?:

- Por estribor

- Por babor

- Por cualquier banda

- Todos las respuestas anteriores son correctas

11.- Hacia que banda caerá la proa de una embarcación parada y sin arrancada cuando se realice una ciaboga con dos hélices de paso al exterior?:

- La proa caerá a estribor

- La proa caerá a babor

- La proa caerá a la banda de la hélice que va avante

- La proa caerá a la banda de la hélice que va atrás

12.- En un buque de hélice dextrógira, la maniobra más adecuada para atracar de costado a un muelle o pantalán es hacerlo por:

- El costado de estribor

- El costado de babor

- Cualquier costado

- Con ese tipo de hélice es mejor amarrar de punta

13.- ¿Qué se entiende por orincar un ancla?:

- Señalizar su posición mediante una boya

- Virar la cadena para subirla a bordo

- Quitar las vueltas a la cadena del ancla

- Fondear el ancla con un muerto

14.- ¿Qué ventaja tiene el fondear con las dos anclas a barbas de gato?:

- Iguala el área de borneo

- Aumenta el área de borneo

- Disminuye el área de borneo

- Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

III. SEGURIDAD EN EL MAR

15.- La estabilidad de una embarcación aumentará:

- Cargando pesos en cubierta subiendo el centro de gravedad

- Disminuyendo la altura metacéntrica

- Cargando pesos próximos a la quilla bajando el centro de gravedad

- Son correctas las respuestas B y C

16.- Si nos advierten que tomemos precauciones por navegar en aguas someras:

- Se refiere a la navegación en aguas con fuertes corrientes

- Se refiere a la navegación en aguas con poca profundidad

- Se refiere a la navegación en aguas con dispositivos de seguridad

- Todos las respuestas anteriores son correctas

17.- ¿Cuántos aros salvavidas deberá llevar como mínimo una embarcación de recreo para la zona de navegación “4”?:

- Uno con luz y rabiza

- Dos, uno por babor y otro por estribor, uno de ellos con luz y rabiza

- Tres, uno por cada banda y otro en popa, uno de ellos con luz y rabiza

- No está obligado a llevar aros salvavidas

18.- La lesión característica de las quemaduras de segundo grado es:

- La presencia de costras en piel (escaras)

- El enrojecimiento de la piel (eritema)

- La formación de ampollas en la piel (vesículas)

- Son correctas las respuestas A y C

19.- Si un tripulante se cae al agua para librar la hélice debemos:

- Meter la pala del timón a la banda la caída

- Meter la pala del timón a la banda contraria de la caída

- Meter la pala del timón a la banda la caída contraria y luego cambiar a la misma banda

- Dar marcha atrás con la pala del timón a la vía

20.- Una vía de agua puede producir en una embarcación:

- Pérdida de flotabilidad

- Pérdida de estabilidad

- Escora

- Todos las respuestas anteriores son correctas

21.- En caso de incendio a bordo, ¿Cómo nos pondremos a gobernar para que el viento aparente sea cero?:

- Con el viento de proa con una velocidad igual a la del viento

- Con el viento de popa con una velocidad igual a la del viento

- Con el viento de través con una velocidad igual a la del viento

- Todos las respuestas anteriores son correctas

22.- Los centros zonales de coordinación de salvamento en España están situados en:

- Gijón y Tarifa

- Finisterre y Tarifa

- Finisterre y Cartagena

- Gijón y Cartagena

23.- ¿Cómo se llama el área protegida en la que se disminuye o cesa su explotación durante un tiempo para recuperar los ecosistemas?:

- Reserva marina de interés pesquero

- Reserva natural

- Paisaje protegido

- Todos las respuestas anteriores son correctas

24.- ¿Qué expresión nos indica que el viento incide por ambas caras de la vela formando una ondulación del paño?:

- Portar

- Flamear

- Acuartelar

- Cargar

25.- La acción de detener un velero lo más posible, por un intervalo de tiempo se llama:

- Orzar

- Pairear

- Tomar rizos

- Arribar

IV. NAVEGACIÓN

26.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- El meridiano que pasa por Greenwich se llama meridiano cero

- Los paralelos son círculos menores perpendiculares al Ecuador

- El Ecuador es un círuculo máximos perpendicular al eje de la Tierra

- Las latitudes se cuentan de 0º a 90º y las longitudes de 0º a 180º

27.- Las líneas de una carta naútica que un en puntos de igual sonda se llaman:

- Isógonas

- Isóbaras

- Veriles

- Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

28.- ¿Qué publicaciones nos describen con todo detalle la costa para identificarla?:

- Los Derroteros

- Los Libros de faros

- Los Avurnaves

- Los Cuadernos de luces y señales

29.- ¿Cuál será el valor de la declinación magnética (dm) para el año 2011 si la indicada carta para el año 2001 es de 4º 15’ W y la variación anual es de 8’ E?:

- 2º 55’ NW

- 3º 45’ NW

- 4º 25’ NW

- 5º 35’ NW

30.- La línea de fe grabada en el interior del mortero coincide con:

- El norte de la rosa

- El norte magnético del compás

- La línea de crujía de la embarcación

- La posición del estilo y del chapitel

31.- ¿Cuándo serán iguales el rumbo magnético y el rumbo de aguja?:

- Cuando la declinación magnética sea cero

- Cuando el desvío sea cero

- Cuando la corrección total sea cero

- En ningún caso pueden ser iguales

32.- Si la corredera marca exactamente, ¿Cuál será el valor de su coeficiente?:

- Cero

- Diez

- Uno

- Ninguno

33.- Si navegamos al rumbo de superficie (Rs) = N 87º W con un viento del Sur que produce 7º de abatimiento, ¿Cuál será el rumbo verdadero?:

- Rv = S 86º W

- Rv = N 80º W

- Rv = S 80º W

- Rv = N 84º W

EJERCICIOS DE CARTA

34.- Un buque que navega al rumbo de aguja (Ra) = N 75º E, la declinación magnética (dm) = 2º NW, el desvío del compás = 3º NW, marca simultáneamente el faro de Pta. Cires Fl (3) 10s18M (Marcación) = 22º por estribor y el faro de Isla de Tarifa Fl(3) WR 10s26/18M (Marcación) = 50º por babor.

Desde la situación obtenida, ¿A qué distancia se encuentra el faro de Pta. Alcazar Fl(4)12s8M?:

- 7,2 millas

- 5,8 millas

- 4,3 millas

- 8,5 millas

35.- Un buque se sitúa tomando simultáneamente demora de aguja del faro de Cº Trafalgar Fl(2+1)15s22M (Da) = N 40º E y demora de aguja del faro Pta. de Gracia Oc(2)5s13M (Da) = S 83º E.

La corrección total del compás (Ct) = 5º NW

Si desde la situación obtenida da rumbo para pasar a 6 millas del faro de Cº Roche Fl(4)24s20M

¿Cuál será el rumbo de aguja (Ra) al que tendrá que navegar?:

(La corrección total del compás (Ct) una vez a rumbo = 5º NW)

- Ra = 322º

- Ra = 317º

- Ra = 312º

- Ra = 327º

36.- Un buque navega proa a la enfilación formada por los faros de Cº Espartel Fl(4)20s30M y Pta. Malabata Fl5s22M y estando los dos faros enfilados observa que en su compás el rumbo de aguja (Ra) = N 85º E. Si la declinación magnética de la zona (dm) = 2º NW, ¿Cuál será el desvío del compás a ese rumbo?:

- desvío = 3º NW

- desvío = 3º NE

- desvío = 0º

- desvío = 6º NW

37.- A las 12 horas 00 minutos, un buque que se encuentra situado en l = 36º 00’ 4 N y L = 5º 20’ 6 W, da rumbo al faro del espigón de entrada al puerto de Algeciras Fl(2)R.6s8M a una velocidad máquina (Vb) = 9 nudos, teniendo en cuenta que navegará afectado de una corriente de rumbo (Rc) = 073º e intensidad horaria (lhc) = 2,6 nudos.

¿A qué hora llegará a la entrada de la bocana?:

- 12 horas 55 minutos

- 12 horas 40 minutos

- 13 horas 09 minutos

- 13 horas 24 minutos

V. METEOROLOGÍA

38.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa si nos referimos a una borrasca?:

- La presión disminuye de su centro a la periferia

- Los vientos giran en el sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte

- Generalmente son móviles y se trasladan desde el W hasta el E

- En los mapas del tiempo se representan con la letra “B”

39.- El cambio de la dirección del viento se llama:

- Rachear

- Rolar

- Refrescar

- Caer

40.- Para expresar el estado de la mar en función de la altura de la ola se emplea:

- La escala de Douglas que va del grado 0 al grado 12

- La escala de Beaufort que va del grado 0 al grado 12

- La escala de Douglas que va del grado 0 al grado 9

- La escala de Beaufort que va del grado 0 al grado 9

41.- Si observamos que la presión barométrica disminuye rápidamente y la temperatura aumenta, es de esperar:

- Un empeoramiento rápido del tiempo

- Una mejoría corta del tiempo

- Un empeoramiento lento del tiempo

- Una mejoría prolongada del tiempo

VI. COMUNICACIONES

42.- ¿Qué se entiende por Servicio Móvil Marítimo?:

- El servicio entre estaciones costeras y estaciones de buque

- El servicio entre estaciones costeras solamente

- El servicio entre estaciones de buque solamente

- El servicio entre estaciones costeras y estaciones especiales

43.- En el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritímos (SMSSM), el número de Identificación Marítima de los buques españoles MMSI podría ser:

- 224123456

- 234123456

- 214123456

- Cualquier grupo de 9 cifras

44.- Los canales radiotelefónicos y de llamada selectiva digital (LSD) utilizados para la transmisión y recepción de mensajes de socorro en VHF son:

- canal 16 y canal 70

- canal 16 y canal 9

- canal 9 y canal 70

- canal 6 y canal 9

45.- ¿Qué expresiones anuncian las señales de urgencia y de seguridad?:

- Urgencia PAN y seguridad MAYDAY

- Urgencia MAYDAY y seguridad SECURITE

- Urgencia SECURITE y seguridad PAN

- Urgencia PAN y seguridad SECURITE

46.- ¿Qué radiobaliza de localización de siniestros (RLS) utiliza el sistema de satélites COSPAS-SARSAT?:

- La de 2182 KHz

- La de 406 MHz

- La de 156,8 MHz

- La de 1,6 MHz

VII. PROPULSIÓN MECÁNICA

47.- ¿Qué elemento regula la temperatura de refrigeración en un circuito cerrado?:

- El enfriador

- La bomba de agua dulce

- La válvula termostática

- El tanque de compensación

48.- Los motores de explosión de cuatro tiempos se lubrican mediante:

- Una mezcla de aceite y siliconas

- Aceite mezclado con el combustible

- El aceite del cárter

- No necesitan lubricante

49.- El filtro decantador de agua forma parte del circuito de

- Combustible

- Refrigeración

- Engrase

- Arranque

50.- El electrolito de las baterías está formado por una mezcla de:

- Aceite y agua destilada

- Agua destilada y ácido sulfúrico

- Ácido bórico y agua destilada

- Ácido sulfúrico y ácido bórico

51.- Determinar la autonomía en millas de una embarcación que dispone de un depósito de 1500 litros de combustible, cuyo peso específico es de 0,85 kg/l. El consumo específico del motor es de 0,170 Kg/CV/h a 12 nudos y su potencia efectiva es de 500 CV. La velocidad durante la navegación es de 12 nudos.

- 216 millas

- 180 millas

- 135 millas

- 240 millas

VIII. REGLAMENTO DE ABORDAJES

52.- ¿Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro?:

- Cuando se pueden observar en la pantalla del ordenador

- Cuando se pueden detectar por medio de señales fónicas

- Cuando uno pueda ser observado visualmente desde el otro

- Son correctas las respuestas A y C

53.- En un dispositivo de separación de tráfico, ¿Qué buques podrán utilizar la zona de navegación costera adyacente?:

- Sólo los buques de eslora inferior a 20 metros

- Sólo los buques de vela

- Sólo los buques dedicados a la pesca

- Todos los buques mencionados con anterioridad

54.- Se considera buque que “alcanza” a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación a popa del través de este último:

- Mayor de 12,5º

- Mayor de 45º

- Mayor de 90º

- Mayor de 22,5º

55.- Si dos buques de vela se aproximan uno al otro con riesgo de abordaje, recibiendo el viento por bandas contrarias, ¿Cuál maniobrará?:

- El que reciba el viento por la banda de babor

- El que reciba el viento por la banda de estribor

- El que esté a barlovento

- El que esté a sotavento

56.- Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuesto con riesgo de abordaje, ¿Quién maniobrará para evitar el abordaje?:

- Cada una de ella caerá a estribor

- Cada una de ella caerá a babor

- La que tenga a la otra por el costado de estribor

- La que tenga a la otra por el costado de babor

57.- La luz de alcance es una luz:

- Blanca y visible en todo el horizonte

- Blanca y visible 67,5º (6 cuartas) a partir de la popa hacia cada una de las bandas

- Blanca y visible 225º (10 cuartas) a partir de la proa hacia cada una de las bandas

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

58.- En un buque de 12 metros de eslora, las luces de costado, tendrán un alcance mínimo de:

- Una milla

- Dos millas

- Tres millas

- Cuatro millas

59.- ¿Qué buques muestran de noche una luz amarilla de centelleos todo horizontes?:

- Los remolcadores

- Los aerodeslizadores

- Las naves de vuelo rasante

- Son correctas las respuestas B y C

60.- Un buque de propulsión mecánica de una eslora de 11 metros navegando de noche podrá exhibir:

- Las luces de costado y la luz de alcance

- Una luz de tope a proa, las luces de cotado y la luz de alcance

- Una luz blanca todo horizonte y las luces de costado

- Son correctas las respuestas B y C

61.- ¿Qué luces debe mostrar de noche obligatoriamente un velero de 10 metros de eslora?:

- Las luces de costado y la luz de tope

- Dos luces todo horizonte en vertical, roja la superior y verde la inferior

- Las luces de costado y la luz de alcance

- Son correctas las respuestas B y C

62.- El buque que lleva en el palo dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la inferior, corresponde a:

- Un buque de práctico

- Un buque de pesca que no sea de arrastre

- Un buque de pesca de arrastre

- Un buque sin gobierno

63.- Si de día observamos un buque que muestra un cilindro negro se trata de:

- Un buque de propulsión mecánica con capacidad de maniobra restringida

- Un buque de propulsión mecánica restringido por su calado

- Un buque dedicado a la pesca con artes de cerco

- Un buque de propulsión mecánica sin gobierno con arrancada

64.- ¿Qué nos quiere indicar un buque de propulsión mecánica en navegación a la vista que emite una pitada corta?:

- Que cae a estribor

- Que cae a babor

- Que un buque se aproxima a un recodo sin visibilidad

- Que pretende adelantarme por la banda de estribor

65.- Si navegando con visibilidad reducida escuchamos por nuestra proa una pitada larga a intervalos que no exceden de 2 minutos. Se trata de un:

- Buque de propulsión mecánica navegando con arrancada

- Buque de propulsión mecánica parado y sin arrancada

- Buque sin gobierno

- Buque fondeado

66.- ¿Cuál de las siguientes NO indican peligro y necesidad de ayuda?:

- Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos hacia los lados

- Una señal fumígena que produzca una densa humareda de color naranja

- Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla

- Una bengala de mano que produzca una luz amarilla

IX. BALIZAMIENTO

67.- Navegando por un canal observamos una baliza roja con una ancha banda horizontal verde y un cilindro rojo como marca de tope nos indica que:

- El canal principal está a estribor

- El canal principal está a babor

- Solamente hay un canal

- Está prohibido navegar a partir de la baliza

68.- La marca cardinal ESTE tiene como marca de tope:

- Dos conos negros superpuestos opuestos por sus bases

- Dos conos negros superpuestos opuestos por sus vértices

- Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia arriba

- Dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo

69.- La luz de una marca de aguas navegables si tiene es:

- Blanca, grupo de dos destellos

- Blanca, isofase, de ocultaciones, un destello largo cada 10 segundos

- Blanca, centelleante rápido continuo

- Blanca, grupo de dos ocultaciones

70.- ¿De qué color son las marcas de peligro aislado?:

- Negro con una o varias anchas bandas horizontales rojas

- Negro con una o varias anchas bandas verticales rojas

- Blanco con franjas verticales rojas y blancas

- Blanco con franjas horizontales rojas y blancas

71.- Las marcas especiales indican:

- Zonas de ejercicios militares

- La presencia de cables o conductos submarinos

- Las zonas reservadas al esparcimiento de recreo

- Todas las respuestas anteriores son correctas

X. LEGISLACIÓN

72.- La zona de protección de las playas no balizadas es de:

- Cincuenta metros y en ella no se podrá navegar a más de 3 nudos

- Cincuenta metros y en ella no se podrá navegar a más de 2 nudos

- Doscientos metros y en ella no se podrá navegar a más de 2 nudos

- Doscientos metros y en ella no se podrá navegar a más de 3 nudos

73.- ¿En qué lista del registro de buques debe estar inscrita una embarcación de recreo con fines lucrativos?:

- En la 5ª

- En la 6ª

- En la 7ª

- En la 8ª

74.- ¿Qué período de validez tiene el Certificado de Navegabilidad de las embarcaciones de recreo sin fines lucrativos de una eslora inferior a 6 metros?:

- Caduca a los 5 años

- Caduca a los 4 años

- Caduca a los 3 años

- No tiene caducidad

75.- ¿Qué atribuciones tiene el patrón de embarcaciones de recreo?:

- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros de eslora

- Gobierno de motos náuticas

- Navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario

- Todas las respuestas anteriores son correctas

| Preguntas | Tema | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| 1 a 6 | tecnología naval |  |
| 7 a 14 | maniobras |  |
| 15 a 25 | seguridad |  |
| 26 a 33 | navegación |  |
| 34 a 37 | carta | 2 de 4 |
| 38 a 46 | meteo |  |
| 47 a 51 | propulsión mecánica | 3 de 5 |
| 52 a 66 | reglamento | 11 de 15 |
| 67 a 71 | balizamento | 3 de 5 |