PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

NAVEGACIÓN, CARTA

Al ser HRB = 11h 00m, navegando al Rumbo de aguja 082º, nuestra proa se encuentra enfilada con el Faro del Cabo Trafalgar y la Farola del Puerto de Barbate. En este instante tomamos demora de aguja al Faro de Cabo Roche 019º. Una vez situados, damos rumbo a pasar a 5 millas del Faro de Punta Paloma, con velocidad del buque 10 nudos, y comienza a soplar un viento del NE que nos produce un abatimiento de 5º, existiendo una corriente de Rc =SW y de intensidad horaria 3 millas.

Más tarde al ser HRB = 15:00, sin viento ni corriente, al encontrarnos en situación: latitud = 35º 50’ N, Longitud = 006º 10’ W, y con velocidad del buque 10 nudos navegamos a los siguientes rumbos:

Rv = 270, durante 2 horas

Rv = 235, navegamos  30 millas

Rv = 335, durante 4 horas

Rv = 060, navegamos 15 millas

Se pide

1.- Rumbo de aguja para pasar a 5 millas del Faro de Punta Paloma

2.- HRB al estar a la mínima distancia del Faro de Punta Paloma

2.- Situación y HRB de llegada después de navegar a los diferentes rumbos

Nota .- La corrección total es la misma para todo el problema.

Puntuación:

Ejercicio en la carta correctamente contestado, rotulado y trazado, con todos los cálculos necesarios para su resolución justificados y presentados……… 4 puntos

Estima………  4 puntos

Por la realización correcta de los dos ejercicios………  2 puntos más

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, MARZO 2008

NAVEGACIÓN, TEORÍA

- Concepto de LATITUD Y LONGITUD

- Diferencia  entre la HcL y la HRB

- ¿Cómo podemos atenuar el efecto de la mar en la pantalla de un radar?

- En un lugar de coordenadas l = 40º N, L = 160º W es Hz = 13h 00m del día 29 de Marzo 2008. ¿Qué Hz y de qué fecha será en otro lugar de coordenadas     l = 50º N,

L = 175º E?

Puntuación:

Preguntas 1 y 2: 2 puntos cada una

Preguntas 3 y 4: 3 puntos cada una

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

METEOROLOGÍA

- Diferencia entre mar de viento y mar de fondo.

- Partes meteorológicos.

- ¿Cómo se forma un ciclón tropical? ¿Cuántos frentes tiene?

- Formación de olas: Longitud, Altura y Periodo. Relación entre estos elementos.

- Describir las características principales de los anticiclones.

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS

- Indique con qué palabra se designa:

  - Señal radiotelefónica de URGENCIA.

  - Señal radiotelefónica de SEGURIDAD.

  - Señal radiotelefónica de SOCORRO

- Describa el uso o empleo que se debe hacer con la frecuencia de 2182 KHz.

- ¿Qué son las listas de tráfico? ¿Quién las emite y en qué frecuencia?

- ¿Cómo se identifican las estaciones de barco?

- La llamada de URGENCIA. Explicación breve, concisa y clara.

- Mensaje de SEGURIDAD. Poner un ejemplo práctico.

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

LEGISLACIÓN

- Salvamento en la mar.

- Diario de navegación: concepto y contenido.

- Definir qué es la “patente de navegación” y que buques y embarcaciones deben llevarla obligatoriamente.

- El remolque como auxilio o salvamento.

- Normas para la prevención de la contaminación.

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

SEGURIDAD

SEGURIDAD

- ¿Qué es una radiobaliza?¿Qué emite?¿Dónde se estiba?.

- Extinción de incendios a base de agua

- Supervivencia en la mar a bordo de una balsa.

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

#### ESTABILIDAD

- La falta de simetría de los pesos embarcados con respecto al plano de la línea de crujía, nos produce:

  - Un asiento

  - Una escora

  - Una alteración de los calados

- El punto de aplicación de la resultante del empuje hidrostático, se llama:

  - Centro de Gravedad

  - Centro de Carena

  - Cuaderna Maestra

- ¿Qué es la altura metacéntrica?

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

SEGURIDAD

PROPULSIÓN MECÁNICA

- Cuidados básicos y comprobaciones de las baterías.

- Teniendo una existencia de combustible de 270 litros en los tanques y considerando que por seguridad sólo podemos consumir 230 litros, determinar cuántas horas podremos navegar si el consumo específico lo consideramos de 210 g/kWh (gramos por kilovatio efectivo y hora) para una potencia efectiva constante de 92 kW.  Densidad del combustible 0,84 kg/l.

PATRÓN DE YATE

ANDALUCÍA, OCTUBRE 2007

SEGURIDAD

PRIMEROS AUXILIOS

- Normas generales para redactar un mensaje radio-médico.

- Definir qué es un esguince.