PATRON DE YATE

Andalucía, Marzo 2010

LEGISLACION

1. El remolque en la mar. E1 remolque como auxilio o salvamento.

2. Tratamiento de residuos

3. Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias dc los buques

4. Concepto dc zona de influencia económica

METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA

1, Describir las características principales da las depresiones.

2, Clases de nubes

3. Formación de nieblas

4. Tipos de vientos _

5. ¿Qué cs la persistencia?

NAVEGACION (CARTA)

Para aprobar as imprescindible dejar constancia de los cálculos necesarios para la

resolución correcta del problema, además de estar bien trazada y rotulada en la carta.

1. (4 puntos) El día 08 do febrero do 2010, al ser HRB = 10:00, obtenemos demora verdadera al faro de Cabo Espartel 070º y distancia 8 millas. Situados, damos rumbo a pasar a 3 millas del faro de Cabo Espartel, con velocidad del buque 10 nudos y con viento del NW que nos abate 5º.

Al tener el faro de Cabo Espartel por el través, entramos en zona do corriente de Rc = SE e intensidad horaria 3 millas, con el mismo viento, y damos rumbo al Puerto do Barbate (punto de llegada: luz roja de la farola del puerto).

El desvío de la aguja es —2° (menos) y la información que da nuestra carta sobre la

declinación magnética os la siguiente; 7° 00’ W 1995 (4’E).

La corrección total y el abatimiento son los mismos para todo el ejercicio.

Calcular el Ra para llegar al puerto de Barbate y HRB de llegada.

2. (4 puntos)  El 15 de marzo de 2010 nos encontramos en e1 Puerto español "BRAVO" (puerto patrón) de la costa mediterránea, con un adelanto de 1 hora respecto a UTC. En el anuario de mareas tenemos los siguientes datos:

Fecha Horas   TU.   Alt/m

15 de marzo  06 20  2,96

15 de marzo  12 01  1,12

15 de marzo  18 31  3,12

16 de marzo   00 50 1,07.

¿Qué sonda tendremos a las 16:00 Hora Oficial, en un lugar en el que la carta marca una profundidad de 3 metros?

Puntuación: Además de las puntuaciones indicadas para cada apartado, 2 puntos mas por la realización correcta de los dos ejercicios.

La nota de los ejercicios prácticos equivale al 70% de la nota final de Navegación

NAVEGACION TEORIA

1. Conceptos de LATITUD) Y LONGITUD (1 punto)

2. (En qué consiste el Sistema de Identificación Automática de buques (AIS)? (1 punto) `

3. (;Cómo podemos atenuar el efecto de la mar en la pantalla de un radar? (3 puntos).

4. En un lugar de coordenadas l = 50° N, L = 165º W es Hz = 16h 00m del día 26 de

Marzo 2010. ¿Qué Hz y de qué fecha será en otro lugar de coordenadas l= 25° N,

L = 174° E? (3 puntos).

5. Un buque sale del punto A de latitud = 45° S y longitud = 82° E, y se dirige al

punto B de latitud =15° S y longitud = 101° W. Calcular la diferencia de latitud y

longitud (con sus signos) que recorrerá el buque. (2 puntos).

La nota del examen teórico equivale al 30% de la nota final de Navegación.

RADIOCOMUNICACIONES

1. Señal de alarma. Objeto y empleo

2. Frecuencias de transmisión del mensaje de urgencia.

3. Significado de la señal "mayday relay".

4. Acuse de recibo de un mensaje de Socorro.

5. Radiobalizas de localización de siniestros.

6. Poner un ejemplo práctico de un mensaje de Socorro.

SEGURIDAD

Procedimientos y equipos de seguridad.

1. La revisión de las balsas salvavidas debe hacerse. ..

a. En el centro autorizado por 1a comunidad autónoma donde se expida el

Certificado da Navegación.

b. En la estación de servicio autorizada por la Administración del Estado.

c. En una Escuela dc Náutica homologada por 1a comunidad autónoma donde se

expida el Certificado de Navegación.

d. En las instalaciones qua para ello existen en los puertos deportivos.

2. Una balsa fue fabricada el 10 de Mayo de 2007 y entró en servicio en nuestra embarcación según el certificado el 10 de Noviembre de 2008 ¿Cual as la fecha tope

para realizar la revisión?

a. 1 de Mayo de 2008

b. 10 de Noviembre de 2008

c. 10 de Mayo de 2009

d. 10 de Noviembre de 2009

SEGURIDAD

Estabilidad y flotabilidad. Maniobras

1. ¿Cuando se puede decir que un buque se encuentra en equilibrio?

a. Cuando el metacentro no varía.

b. El centro de carena está en el plano diametral

c. El desplazamiento y el empuje son iguales y estén en la misma línea de acción

d. Todas son correctas.

2. ¿Qué efectos tiene un traslado de peso en dirección vertical hacia arriba?

a. Aumenta la estabilidad

b. Disminuye la estabilidad

c. Aumenta el desplazamiento

d. Aumenta el calado de la embarcación

3. ¿Qué efectos produce un traslado de pesos de proa a popa en un buque que se

encuentra en aguas iguales?

a. Un asiento apopante.

b. Un asiento aproante.

c. Un aumento del desplazamiento.

d. Un aumento del volumen de la carena.

SEGURIDAD

Primeros auxilios I

Normas generales para redactar un mensaje radio-médico.