NAVEGACIÓN (CARTA)

1.- 	El 8 de mayo de 2010 navegamos al Ra = 085º y Vb = 10 nudos; la carta de la zona da la siguiente información sobre la declinación magnética: 6º 00’ W 1995 (4’ E); el desvío de la aguja es –7º (menos).

A HRB = 12:00, marcamos el Faro de Cabo Espartel en demora verdadera 140º, y treinta minutos después (HRB = 12:30) volvemos a marcarlo en demora verdadera 220º.

Una vez situados, entramos en zona de corriente de Rc = SE y de Intensidad horaria = 3 millas, empieza a soplar viento del Sur, que nos produce 8 º de abatimiento, y cambiamos el rumbo para pasar a 2 millas de Punta Cires. Suponemos el mismo desvío anterior.

Calcular:

a.-  Ra para pasar a 2 millas de Punta Cires.

b.- HRB al tener Punta Cires por el través de estribor.

2.- El día 09 de mayo de 2010, al ser HRB = 10:00, nos encontramos en latitud 36º 36’ N y longitud  002º 12’ W, en zona de corriente de Rc = S60E e Intensidad horaria 3 millas. Navegamos a los siguientes rumbos verdaderos, con velocidad del buque 10 nudos:

N 50 E, durante  3 horas

N 70 W, durante 2 horas

S, durante 4 horas

Calcular  la situación después de navegar a los diferentes Rumbos.

Puntuación:	Carta de navegación correcta: 4 puntos

Estima  correcta: 4 puntos

Realización correcta de ambos ejercicios: 2 puntos

Para aprobar es imprescindible  dejar constancia de  los cálculos  necesarios para la resolución correcta de los  problemas, además  de estar bien trazada y rotulada la carta.

NAVEGACIÓN TEORÍA

- Si un buque se encuentra en situación l = 30º N y L = 172º E, y quiere ir a un punto en situación l = 10º S y L = 145º W, indique qué diferencia de latitud y longitud tiene que recorrer ( 2 puntos).

- Defina sonda carta y datum. ¿Qué nivel de referencia utilizan las cartas españolas? (2 puntos)

- El 01 de mayo 2010 un buque tiene HcL (hora civil del lugar) = 10h 00m, y se encuentra en situación l = 25º N y L = 162º W. ¿Qué Hora legal (Hz) y fecha tiene otro buque que se encuentra en situación l = 40º N y L = 174º E? ( 2 puntos)

- Modo de atenuar el efecto de la mar en la pantalla radar ( hasta 3 puntos)

- Defina latitud y longitud (1 punto)

METEOROLOGÍA

- Isobaras. Centros báricos: Anticiclones y Borrascas

- Partes meteorológicos

- Frentes. Sus clases

- Formación de olas: Longitud, Altura y Periodo. Relación entre estos elementos

- Corrientes Marinas: Sus causas

PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS

- Explicar en qué consiste la señal de alarma radiotelefónica

- Citar tres causas por las que se produce una emisión de radio “aviso a los navegantes”

- Indicar el intervalo que se produce entre la primera y segunda llamada de barco a costera

- Cómo procederá el barco “África I” a efectuar una llamada de socorro

- Utilizando el alfabeto fonético, deletrear la palabra “IMPREVISIBLE”

## LEGISLACIÓN

- Registro de buques:

  - Competencias

  - Matrícula provisional y definitiva

  - Obligatoriedad de la patente de navegación

- Salvamento en la mar

  - Elementos a cuantificar en el salvamento

  - Valor máximo de la remuneración al salvador

  - Reparto de premios

- Medio ambiente: sucinta idea de la protección del medio ambiente y de la legislación aplicable para su conservación

- La inspección de embarcaciones deportivas.

### SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

SEGURIDAD

- En el caso de efectuar un remolque en el que el remolcado no tenga timón, ¿cómo habrá que proceder para mejorar la estabilidad de rumbo de este último?:

  - Aumentar la velocidad del remolcado

  - El remolcado no necesita timón

  - Para evitar guiñadas, el remolcado podrá largar un ancla flotante por su popa

  - Si el remolcado pierde el timón, siempre se remolcará abarloado

- Descripción de la zafa hidrostática en la suelta de la balsa salvavidas

- Breve descripción del remolque con mal tiempo

#### ESTABILIDAD

- Al punto de aplicación del vector empuje del buque o punto de aplicación de todas las fuerzas de presión ejercidas sobre el casco de éste, se conoce como:

  - Centro de gravedad

  - Centro de flotación

  - Centro de carena

  - Centro de escora

- Para que un cuerpo flotante esté en equilibrio, es necesario y suficiente que:

  - Peso = empuje

  - KM menor que KG

  - KM = KG

  - Peso aproximadamente igual al empuje

- Si cargamos pesos en el centro de flotación:

  - El desplazamiento no varía

  - Los calados no varían

  - El asiento no varía

  - Aumenta la escora

PROPULSIÓN MECÁNICA

- Explique brevemente las diferencias existentes entre los servicios de alumbrado y fuerza de un barco. Ejemplos de cada uno

- Disponemos de una embarcación dotada con un motor que, para una potencia de 300 kW, suministra una velocidad a la misma de 10 nudos. Desarrollando esa potencia y esa velocidad, consume 7,4 litros por hora. ¿qué cantidad de combustible se necesitará para recorrer una distancia de 1000 millas en esas condiciones?

- ¿En qué consiste el purgado de un circuito de combustible de un motor diesel y cuándo se debe hacer?

PRIMEROS AUXILIOS

¿Qué instrucciones hay que seguir para realizar una consulta médica por radio?