SECRETARÍA GENERAL

DE  TRANSPORTES

Dirección General de la

Marina Mercante

Subdirección General de

Tráfico, Seguridad y

Contaminación  Marítima

EXAMEN DE PATRÓN DE YATE

NAVEGACIÓN

El día 7 de Abril de 2003 al ser HRB  08 00, tomamos Demora verdadera (Dv) del Faro de Pta. Carboneras = 270º, venimos navegando con rumbo verdadero (Rv) = 230º y con velocidad de 14 nudos.

A HRB 0845 tomamos Demora verdadera del Faro de Punta Europa = 250º

Una vez situados seguimos en las mismas condiciones hasta HRB 09 22  en la que nos encontramos en la oposición de los faros de Punta Europa y Punta Cires y al mismo tiempo en la oposición de los faros Punta carnero y Punta Almina.

En este instante entramos en zona de corriente desconocida y damos rumbo para pasar a 2,5 millas del Faro de Tarifa.

A HRB 10 22 tomamos ángulo horizontal Tarifa – Pa Cires = 62º y simultáneamente ángulo horizontal Pta. Paloma – Tarifa= 81º

Una vez situados y teniendo en cuenta la corriente desconocida hallada, damos rumbo a un punto que se encuentra a Oeste verdadero de C. Espartel y a 5 millas de distancia.

A HRB: 11 45 cambiamos de rumbo y vamos hacia un ponto “P” (fuera de carta) cuyas coordenadas son l = 36º 10,0´N y L= 006º 36,0´ W.   A este punto debemos llegar a HRB 15 45

SE PIDE:

1º) Situación a las HRB: 08 45

2º) Situación a las HRB: 10 22

3º) Rumbo de la corriente y la intensidad de la misma.

4º) Situación estimada a las HRB: 11 45

5º) Rumbo verdadero y velocidad de máquina para llegar al punto “P”