| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: NOVIEMBRE DEL 2009 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: RADIOCOMUNICACIONES | TIPO: 2 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 45 minutos |
| OBSERVACIONES: Las preguntas de test solamente tienen UNA respuesta correcta. Consta de 30 preguntas test, de las que hay que tener mínimo 20 correctas para Apto. |

1.- Respecto al canal 70 de VHF, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Se pueden recibir llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- Se pueden realizar llamadas porque las comunicaciones digitales no interfieren en las llamadas.

- No es oral y no debe de ser interferido pues las comunicaciones se realizan en su totalidad de manera codificada, por lo que no podremos realizar o recibir llamadas de voz.

- Es el canal semiautomático adecuado para administrar llamadas de radio MF (ondas hectométricas).

2.- El barco “Rigel” tiene intención de comunicar con el barco “Vega” para mantener una comunicación en fonía. Para ello va a efectuar una llamada a dicho barco por el canal de llamada selectiva digital de VHF, indique el procedimiento correcto:

- DSC (canal 16) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Vega) – CANAL 16 - CALL.

- DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Vega) – CANAL 13 - CALL.

- DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Rigel) – CANAL 16 - CALL.

- DSC (canal 70) INDIVIDUAL – ROUTINE – MMSI (del barco Vega) – CANAL 70 - CALL.

3.- En DSC de ondas hectométricas, para realizar pruebas de los equipos en llamadas de socorro y seguridad conocidas como llamadas de TEST, se procederá:

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Introducir el MMSI de la estación costera a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada TEST – 3º) Transmitir la llamada – y apagar el equipo.

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC – 2º) Seleccionar en el equipo de DSC el formato de llamada DISTRESS – 3º) Introducir el MMSI de la estación costera a la que queremos enviar la llamada - Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

- 1º) Sintonizar el transmisor en la frecuencia de la estación costera para DSC –2º) Transmitir la llamada - Esperar a recibir el "acuse de recibo".

4.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- Las Radiobalizas de 406 Mhz. deben ir ubicadas en un lugar difícilmente accesible del barco, para que no se produzcan falsas alertas.

- Las Radiobalizas de 406 Mhz deben estar listas para poder ser soltadas manualmente y transportadas por una persona a una embarcación de supervivencia.

- Nunca se llevará una Radiobalizas de 406 Mhz a una balsa salvavidas.

- No es obligatorio que las radiobalizas se encuentren convenientemente registradas en la Dirección General de la Marina Mercante para ser fácilmente identificadas en caso de emergencia (MMSI).

5.- Si recibimos una señal de socorro urgente por el canal de llamada selectiva digital correspondiente, actuaremos del siguiente modo:

- Confirmaremos inmediatamente la señal de socorro.

- Tomaremos nota de los datos que aparezcan en la pantalla digital (nombre, posición, hora, clase de emergencia y canal de trabajo) y confirmaremos la señal si estamos en disposición prestar socorro.

- Llamaremos por VHF  canal 16 al barco que emitió la señal de socorro.

- Llamaremos por VHF  canal 70 al barco que emitió la señal de socorro.

6.- Todos los buques españoles que dispongan de algún equipo transmisor de radiocomunicaciones de uso marítimo, dispondrán a bordo de:

- La Licencia de Estación de Barco, para todos los equipos de transmisiones de uso marítimo, instalados tanto voluntariamente como obligatoriamente.

- La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado obligatoriamente por requerimiento de la Inspección.

- La Licencia de Estación de Barco, solo para los equipos que hayamos instalado voluntariamente.

- La licencia del instalador.

7.- El sistema de alertas inmediatas y alta fiabilidad desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para aumentar la seguridad en la mar de todas las flotas es conocido como:

- Sistema de Seguridad Marítimo Mundial.

- Sistema Radiobalizas Cospas-Sarsat.

- Organización de Comunicaciones Internacional.

- Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.

8.- Si con nuestro barco vamos a navegar a una distancia de 20 millas de la costa (zona 3), ¿debemos llevar a bordo una RLS 406 Mhz.?

- Si no tengo, podré sustituirla por una VHF portátil.

- Si no tengo, podré sustituirla por un respondedor radar.

- Es obligatoria y podrá ser de activación manual y automática o sólo manual.

- No es obligatoria.

9.- Las emisiones para pruebas de ajuste de trasmisores no duraran más de :

- 10 segundos.

- 15 segundos.

- 20 segundos.

- 30 segundos.

10.- En el Nuevo Sistema de Socorro y Seguridad Marítima, está establecido que todo barco, mientras esté en la mar, mantendrá escucha continua en el canal:

- 16 de DSC.

- 13 de VHF.

- 70 de DSC.

- 12 de DSC.

11.- Es recomendable que, al efectuar una consulta radiomédica, se indique, además de los datos relevantes del barco y paciente:

- El último puerto de salida.

- El próximo puerto previsto de llegada.

- El combustible que nos queda a bordo.

- El tipo de botiquín que se lleva a bordo.

12.- La estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento se conoce como:

- Estación terrestre.

- Estación móvil.

- Estación barco.

- Estación RLS.

13.- Para navegar hasta 25 millas de la costa (zona 3) el equipo mínimo de radiocomunicaciones obligatorio es:

- 1 VHF (no se requiere LSD).

- 1 VHF (con LSD).

- 1 Respondedor Radar.

- 1 VHF (con LSD) y Radiobaliza de 406 MHz.

14.- Los equipos de VHF tienen un alcance medio entre barco y costera de aproximadamente:

- 100 millas.

- 200 millas.

- 30 millas.

- 15 millas

15.- El alcance máximo, en condiciones normales y dependiendo de las condiciones meteorológicas, de los Centros de Radiocomunicaciones Marítimas (CCR) en DSC para VHF, es (en millas náuticas) de:

- 100.

- 40.

- 10.

- 5.

16.- Las frecuencias ultra altas (UHF) están comprendidas en la gama de frecuencias:

- 30 a 300 MHz.

- 300 a 3000 MHz.

- 3 a 30 Khz.

- 30 a 300 Khz.

17.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- El canal 16 habrá de utilizarse únicamente para trabajo en operaciones de LLAMADA, SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD, de tal forma que para realizar una llamada de SOCORRO en el canal 70 de DSC sin concretar el tipo de peligro, pulsaremos el botón DISTRESS.

- El canal 70 habrá de utilizarse únicamente para trabajo en operaciones de LLAMADA, SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD, de tal forma que para realizar una llamada de SOCORRO en el canal 16 de DSC sin concretar el tipo de peligro, pulsaremos el botón DISTRESS.

- El canal 16 nunca se utilizará para trabajo en operaciones de LLAMADA, SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD, de tal forma que para realizar una llamada de SOCORRO en el canal 70 de DSC sin concretar el tipo de peligro, pulsaremos el botón ALARM RESET.

- El canal 16 nunca se utilizará para trabajo en operaciones de LLAMADA, SOCORRO, URGENCIA y SEGURIDAD, de tal forma que para realizar una llamada de SOCORRO en el canal 70 de DSC sin concretar el tipo de peligro, pulsaremos el botón MOB.

18.- El medio principal en superficie en el SMSSM para la localización de un buque o una embarcación de supervivencia que se halle en situación de socorro es:

- Equipo portátil de VHF.

- Equipo portátil de GPS.

- Respondedor Radar o SART.

- Equipo portátil de situación por satélite.

19.- En la banda de frecuencias medias, los períodos de silencio son:

- De 00 a 03 y 30 a 33

- De 00 a 06 y 30 a 36

- De 15 a 18 y 45 a 48

- De 15 a 21 y 45 a 51

20.- Si queremos asegurar las comunicaciones de emergencia entre una embarcación de supervivencia y la embarcación de rescate llevaremos a bordo:

- Respondedor Radar.

- Una EPIRB.

- Equipos fijos VHF.

- Equipos portátiles VHF.

21.- En VHF el canal de trabajo de operaciones de socorro, urgencia y seguridad es el:

- 9

- 13

- 16

- 70

22.- Una estación de radiotelefonía que tiene que retransmitir un mensaje de socorro recibido, emitirá la señal:

- MAYDAY RELAY (MEDÉ RELÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- PAN PAN (PAN PAN) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- MAYDAY (MEDÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

- SECURITÉ (SECURITÉ) tres veces, la palabra AQUÍ seguida del distintivo de llamada repetido tres veces y después transmitirá el mensaje.

23.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en comunicaciones marítimas:

- Se prohíben las transmisiones inútiles.

- Se prohíben la transmisión de señales y correspondencia superfluas.

- Se prohíben las transmisiones precedidas del indicativo de llamada.

- Se prohíben la transmisión dentro de puertos y radas en el margen de frecuencias de 1670 Khz. a 2850 Khz., salvo en casos muy justificados de socorro, urgencia y seguridad.

24.- El número que debe ser programado en los equipos automáticos de radiocomunicaciones del barco y en las radiobalizas por satélite consta de:

- 20 dígitos conocido como MMSI.

- 9 dígitos conocido como MMSI.

- 6 dígitos conocido como HHSI.

- 3 dígitos conocido como HHSI.

25.- En VHF el canal de trabajo con puertos deportivos y clubes náuticos es el :

- 9

- 13

- 16

- 70

26.- El barco “Alcor” procede a llamar al barco “Calipso”, diga cual de los procedimientos descritos a continuación es el correcto:

- En el canal 70 VHF: Alcor (3 veces) – Aquí – Calipso (3 veces).

- En el canal 70 VHF: Calipso (3 veces) – DE – Alcor (3 veces).

- En el canal 16 VHF: Alcor (3 veces) – Aquí – Calipso (3 veces).

- En el canal 16 VHF: Calipso (3 veces) – DE – Alcor (3 veces).

27.- Si por error una estación envía una "falsa alerta de socorro" en DSC, deberá cancelarla inmediatamente usando, en el equipo DSC:

- La función CALL.

- La función “Enter”.

- La función CLEAR.

- La función "DISTRESS CANCELLATION".

28.- Cuando recibimos una alerta de socorro en DSC, debemos:

- Permanecer a la escucha en el canal de SOCORRO (canal 70) y acusar recibo de la alerta por radiotelefonía VHF en el canal 16.

- Confirmaremos inmediatamente presionando el botón ENT (acknowlegdment/reconocimiento).

- Confirmaremos presionando el botón CALL (llamada).

- Emitir un Mayday-Relay (Medé-Relé) por el Canal 70.

29.- En el sistema Cospas-Sarsat, cuando en el satélite se recibe la alerta de siniestro, está es remitida inmediatamente a:

- Una estación de seguimiento de satélites.

- Un Centro de Salvamento.

- Un Centro Radio-médico.

- Una estación costera.

30.- Los satélites utilizados en el sistema Cospas-Sarsat son útiles:

- En todo momento.

- Cuando la RLS (Radiobaliza de Localización de Siniestros) está a la “vista” del satélite.

- Solo cuando el satélite se encuentra en un0 de los polos geográficos.

- En el Atlántico.

| PY Comunicaciones 2 |
| --- |
| Pregunta nº | Respuesta Correcta | Justificación |
| 1 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 2 | b | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF |
| 3 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF |
| 4 | b | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, VHF portátiles y Respondedores de Radar. |
| 5 | b | 4.5 El SMSSM Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad. Cancelación de alertas involuntarias. |
| 6 | a | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. Licencias de Estación de Barco y otros documentos de servicio.Instalaciones de equipos |
| 7 | d | 4.5 El SMSSM: Concepto básico y funciones |
| 8 | c | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5. |
| 9 | a | 4.5 Prueba del equipo usado para socorro y seguridad. |
| 10 | c | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5 |
| 11 | d | 4.8 Centros de Comunicaciones Radiomarítimas (CCR´s). El Servicio Radiomédico |
| 12 | a | 4.1 Expresiones y definiciones básicas |
| 13 | d | 4.9 Disposiciones radioeléctricas para las embarcaciones de recreo de zonas de navegación 2, 3, 4 y 5 |
| 14 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, |
| 15 | b | 4.2 Frecuencias de radio. Concepto de frecuencia y canal de radio. |
| 16 | b | 4.2 Frecuencias de radio. Concepto de frecuencia y canal de radio |
| 17 | a | 4.5 Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 18 | c | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, VHF portátiles y Respondedores de Radar |
| 19 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 20 | d | 4.7 Conocimiento general de otros equipos: Radiobalizas de 406 MHz, VHF portátiles y Respondedores de Radar. |
| 21 | c | 4.2 Frecuencias de VHF radiotelefónicas y de LSD utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM y para la correspondencia pública. |
| 22 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 23 | c | 4.3 Nomenclatura de fechas y horas. Interferencias. Pruebas. Secreto de las comunicaciones. Identificación de las estaciones. Formación de los distintivos de llamada y de los números de identificación del servicio móvil marítimo. |
| 24 | b | 4.3 Identificación de las estaciones. Formación de los distintivos de llamada y de los números de identificación del servicio móvil marítimo |
| 25 | a | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 26 | d | 4.4 Procedimientos operacionales radiotelefónicos de correspondencia pública en VHF. |
| 27 | d | 4.5 El SMSSM Cancelación de alertas involuntarias. |
| 28 | a | 4.5 El SMSSM Procedimientos operacionales para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en VHF y MF: Transmisión y retransmisión de alertas, mensajes, acuses de recibo y tráficos de socorro, urgencia y seguridad |
| 29 | a | 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema. |
| 30 | b | 4.6 El sistema COSPAS-SARSAT: Concepto básico del sistema |