| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: 27 DE MARZO DE 2010 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: SEGURIDAD | TIPO: 1 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 30 MINUTOS |
| OBSERVACIONES: Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al menos 14, de las 20 preguntas de que consta el examen. |

1.- El consumo específico del motor de una embarcación es de 90 gramos de combustible por CV y por hora a 12 nudos. Tiene 200 CV de potencia y llevamos a bordo 150 litros de gasolina de densidad 0,75. ¿Qué autonomía tiene esa embarcación?.

- 25 millas.

- 6,25 millas.

- 112,5 millas.

- 75 millas.

2.- Un “enfriador de aceite” es…

- Un intercambiador de calor.

- Un refrigerador de aceite.

- De contacto indirecto.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.- Si al intentar arrancar un motor, el motor de arranque “no gira absolutamente nada”…

- Batería con media o poca carga.

- Los bornes del motor de arranque o las escobillas están derivadas a masa.

- Falta de combustible.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

4.- En un “agrupamiento de baterías en paralelo”….

- Los elementos están reunidos o conectados por los polos de nombre contrario.

- La fuerza electromotriz es la suma de cada fuerza electromotriz de cada unos de los elementos.

- La intensidad o amperaje es la misma que la suministrada por cada elemento.

- Los elementos están reunidos o conectados por los polos del mismo nombre.

5.- Un “alternador” es…

- Un generador de corriente alterna.

- Un generador de corriente continua.

- Usado para transformar la energía eléctrica en mecánica.

- Exactamente igual que una dinamo.

6.- La revisión de la “balsa salvavidas” es…

- Bianual.

- Trimestral.

- Anual.

- Semestral.

7.- En caso de incendio a bordo, abandonaremos el barco por…

- Sotavento, separándonos del barco y nadando hacia sotavento.

- No abandonaremos la embarcación, hasta que acudan a rescatarnos.

- Barlovento, separándonos del barco y nadando hacia barlovento.

- Siempre por estribor, por la amura y siempre cara a la mar.

8.-  En caso de ser rescatado por un helicóptero…

- Deje que el cable de izado toque el agua o el barco antes de tocarlo a usted.

- Cuando llegue el cable de izado a la altura del barco, amarrarlo a bordo, para trabajar con tranquilidad.

- Obedezca las indicaciones del helicóptero.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

9.- Estando en la mar, si un miembro de la tripulación sufre una fractura, ¿Qué deberemos hacer, como primeros auxilios, si no hay ningún personal sanitario a bordo?

- No haremos absolutamente nada y procederemos a puerto para llevar al accidentado al hospital.

- Quitar con unas pinzas los fragmentos de hueso rotos y guardarlos.

- Si es abierta y se sale algún hueso, ponerlos en su sitio.

- Inmovilizar bien la fractura, incluyendo las articulaciones adyacentes a ella.

10.- ¿Qué es lo primero que debe hacerse antes de realizar una consulta radiomédica?

- Nada; el médico nos irá preguntando lo que le interese.

- Recoger y anotar las alteraciones del paciente, que motivan la consulta.

- Dar a la costera el nombre del paciente, su número de documento nacional de identidad u otro documento que lo identifique, y un número de teléfono del paciente para poder cargar en ese teléfono el abono de la consulta.

- Preguntar al paciente si está abonado y con las cuotas al día, en el Servicio Radiomédico Nacional.

11.-  El botiquín tipo C, para la zona de navegación 2, en embarcaciones sin tripulación contratada, debe de contener obligatoriamente, entre otras cosas…

- Solamente pomadas antiinflamatorias y analgésicas, vendas, esparadrapo y tijeras.

- Un maletín con equipo de reanimación.

- Medicamento con nitroglicerina en grageas, paracetamol de 500 miligramos y amoxicilina cápsulas de 500 miligramos.

- Las respuestas b) y c) son correctas.

12.- Los cabos, cables o cadenas que manejan el sector o caña del timón se llaman…

- Obenques.

- Cornamusas.

- Guardines.

- Arneses.

13.- En cuanto a señales de socorro, una embarcación despachada para zona de navegación 2, debe llevar…

- 2 cohetes con luz roja y paracaídas.

- 6 bengalas de mano.

- 6 señales fumígenas flotantes.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

14.- En cuanto a “líneas de fondeo”, la orden FOM 1144/2003 establece que…

- No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas sin grillete.

- Todas las embarcaciones deben disponer de dos (2) líneas de fondeo.

- La longitud de cada tramo de cadena será, como mínimo, la mitad de la eslora de la embarcación.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

15.- Las “balsas salvavidas” deben de ser sometidas a una prueba de sobrepresión del 25% de la presión de servicio indicada…

- Este aspecto no está regulado.

- Cada cinco (5) años.

- Anualmente.

- Cada seis (6) años desde su fabricación.

16.-  En cuanto a “material náutico”, la orden FOM 1144/2003 regula que…

- Deben llevarse unos prismáticos en zona de navegación 1, 2, 3 y 4.

- Deben llevarse unos prismáticos en zona de navegación 1, 2 y 3.

- Los prismáticos son potestativos, no son obligatorios.

- Solamente son obligatorios los prismáticos  en zona de navegación 1.

17.-  La posición que determina que el equilibrio sea estable o inestable en un cuerpo flotante es…

- La del centro de gravedad respecto al centro de carena.

- La del metacentro respecto al centro de gravedad, siempre que el centro de gravedad esté por encima del centro de carena.

- La del metacentro respecto al centro de gravedad.

d)  La del metacentro respecto al centro de carena.

18.-  Un barco que se balancea suavemente y es lento en recuperar una escora tiene…

- Un GM pequeño.

- Un GM grande.

- Un KG grande.

- Un KG pequeño.

19.-  El “par de estabilidad” es…

- El par de fuerzas compuesto por el peso de la embarcación y el empuje del agua sobre la misma.

- El par de fuerzas compuesto por el volumen de la embarcación y el desplazamiento bruto.

- El centro de gravedad y el metacentro.

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- El remolque, una vez afirmado, hay que templarlo…

- Rápidamente, al objeto de evitar “entrar en resonancia”.

- Lentamente, para evitar sacudidas o “estrechonazos”.

- Combinando movimientos rápidos del chigre con paradas bruscas hasta que el remolque tire fuertemente.

- Siempre a altas revoluciones del motor, para que no se recaliente.

Soluciones.-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | b | d | a | c | c | d | d | b | c | c | b | a | d | a | c | a | a | b |

Fundamento.- Según programa oficial ORDEN FOM/3200/2007 DE FECHA 26 DE OCTUBRE (B.O.E. NÚM. 264 de sábado 3 de noviembre de 2007).

| 1 | Programa punto 1.7.3 |
| --- | --- |
| 2 | “ “ 1.7.4 |
| 3 | 1.7.4 |
| 4 | 1.7.2 |
| 5 | 1.7.2 |
| 6 | 1.3 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.5 |
| 9 | 1.6 |
| 10 | 1.6 |
| 11 | 1.6 |
| 12 | 1.4 |
| 13 | 1.3 |
| 14 | 1.3 |
| 15 | 1.3 |
| 16 | 1.3 |
| 17 | 1.1 |
| 18 | 1.1 |
| 19 | 1.1 |
| 20 | 1.2 |