| PRUEBA: PATRÓN DE YATE | FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| --- | --- |
| EJERCICIO: SEGURIDAD | TIPO: 1 | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 30 MINUTOS |
| OBSERVACIONES: Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al menos 14, de las 20 preguntas de que consta el examen. |

1.-  Un yate dispone de un depósito de 250 litros de combustible y su motor es de 150 CV. Si tiene un consumo de 140 gramos/CV-hora de combustible de densidad 0,84. ¿Cuántas horas podremos navegar?

- 20 horas.

- 17,5 horas.

- 47,5 horas.

- 10 horas.

2.- Si nos dicen que debemos “purgar” el circuito de combustible, significa que…

- Debemos añadir un 5% de aceite al combustible, para la arrancada.

- Procederemos a cerrar la válvula de retorno de combustible.

- Procederemos a reconocer el circuito para verificar si tiene pérdidas.

- Deberemos vaciar o limpiar dicho circuito, de aire o de agua.

3.-  Una manera o forma de detectar que tenemos una “contaminación del aceite lubricante por agua”, debido a la rotura de algún tubo del refrigerador de dicho aceite, es…

- Observar una bajada en el nivel de aceite del cárter.

- Observar espuma blanca, abundante y espesa en el tapón de relleno de aceite.

- Observar un aumento súbito de la presión en el manómetro.

- Por la observación de salida de “humo negro” por el escape del motor.

4.- ¿Qué líquido usaremos para restituir el nivel del líquido de una batería?

- Ácido sulfúrico.

- Ácido sulfuroso, pero refinado.

- Cualquier líquido.

- Agua destilada.

5.- Los interruptores magnetotérmicos instalados en las embarcaciones sirven para…

- Proteger contra las sobrecargas y los cortocircuitos.

- Transformar la corriente alterna en continua.

- Transformar la corriente continua en alterna.

- Evitar la descarga de la batería a masa.

6.- La revisión de la “balsa salvavidas” es…

- Bianual.

- Trimestral.

- Anual.

- Semestral.

7.- En caso de incendio a bordo, abandonaremos el barco por la banda de…

- Siempre babor.

- Sotavento.

- Barlovento.

- Siempre estribor.

8.-  A un náufrago se le debe recoger por…

- Barlovento.

- Proa.

- Popa.

- Sotavento.

9.- Estando en la mar, si un miembro de la tripulación sufre una fractura, ¿Qué deberemos hacer, como primeros auxilios, si no hay ningún personal sanitario a bordo?

- No haremos absolutamente nada y procederemos a puerto para llevar al accidentado al hospital.

- Quitar con unas pinzas los fragmentos de hueso rotos y guardarlos.

- Si es abierta y se sale algún hueso, ponerlos en su sitio.

- Inmovilizar bien la fractura, incluyendo las articulaciones adyacentes a ella.

10.- ¿Qué es lo primero que debe hacerse antes de realizar una consulta radiomédica?

- Nada; el médico nos irá preguntando lo que le interese.

- Recoger y anotar las alteraciones del paciente, que motivan la consulta.

- Dar a la costera el nombre del paciente, su número de documento nacional de identidad u otro documento que lo identifique, y un número de teléfono del paciente para poder cargar en ese teléfono el abono de la consulta.

- Preguntar al paciente si está abonado y con las cuotas al día, en el Servicio Radiomédico Nacional.

11.-  En caso de rescate por helicóptero ¿en que lugar de la embarcación amarraremos el cable que nos largarán para ser izados?

- A proa de la embarcación, por si nos soltamos, caer al agua.

- A la banda de sotavento.

- Nunca se debe amarrar el cable.

- A la banda de barlovento.

12.- Los elementos que transmiten el movimiento de la rueda del timón al sector unido a la mecha se llaman…

- Obenques.

- Cornamusas.

- Guardines.

- Arneses.

13.- Un “heliógrafo” sirve para…

- Indicarnos el rumbo a seguir.

- Para llamar la atención y pedir auxilio, cuando hay sol.

- Para poder obturar y taponar las posibles rasgaduras en la balsa salvavidas.

- Al echarlo al agua, impide el balanceo de la balsa y su tendencia a desplazarse con el viento.

14.- Estrictamente hablando, “fallo de gobierno” es…

- Avería en el timón o su transmisión.

- La pérdida de la arboladura de una embarcación.

- Las rotura de una pala de la hélice.

- Avería en el motor.

15.- Una “radiobaliza” se activa…

- Sólo manualmente.

- Solamente se activa por la presión a consecuencia de la inmersión.

- Sólo se activa dándole un golpe fuerte.

- Manualmente, por medio de un conmutador, o automáticamente como consecuencia de la inmersión.

16.-  ¿Qué efecto ejerce la escora, en el gobierno de una embarcación?

- La hace caer hacia la banda escorada.

- La hace caer hacia la banda contraria de la escorada.

- Ninguno.

- Depende del viento y del estado de la mar.

17.-  La posición que determina que el equilibrio sea estable o inestable en un cuerpo flotante es…

- La del centro de gravedad respecto al centro de carena.

- La del metacentro respecto al centro de gravedad, siempre que el centro de gravedad esté por encima del centro de carena.

- La del metacentro respecto al centro de gravedad.

d)  La del metacentro respecto al centro de carena.

18.-  Un barco que se balancea suavemente y es lento en recuperar una escora tiene…

- Un GM pequeño.

- Un GM grande.

- Un KG grande.

- Un KG pequeño.

19.-  El “par de estabilidad” es…

- El par de fuerzas compuesto por el peso de la embarcación y el empuje del agua sobre la misma.

- El par de fuerzas compuesto por el volumen de la embarcación y el desplazamiento bruto.

- El centro de gravedad y el metacentro.

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- El remolque, una vez afirmado, hay que templarlo…

- Rápidamente, al objeto de evitar “entrar en resonancia”.

- Lentamente, para evitar sacudidas o “estrechonazos”.

- Combinando movimientos rápidos del chigre con paradas bruscas hasta que el remolque tire fuertemente.

- Siempre a altas revoluciones del motor, para que no se recaliente.

Soluciones.-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | d | b | d | a | c | c | d | d | b | c | c | b | a | d | a | c | a | a | b |

Fundamento.- Según programa oficial ORDEN FOM/3200/2007 DE FECHA 26 DE OCTUBRE (B.O.E. NÚM. 264 de sábado 3 de noviembre de 2007).

| 1 | Programa punto 1.7.3 |
| --- | --- |
| 2 | “ “ 1.7.4 |
| 3 | 1.7.4 |
| 4 | 1.7.2 |
| 5 | 1.7.2 |
| 6 | 1.3 |
| 7 | 1.5 |
| 8 | 1.5 |
| 9 | 1.6 |
| 10 | 1.6 |
| 11 | 1.5 |
| 12 | 1.4 |
| 13 | 1.5 |
| 14 | 1.5 |
| 15 | 1.3 |
| 16 | 1.1 |
| 17 | 1.1 |
| 18 | 1.1 |
| 19 | 1.1 |
| 20 | 1.2 |