Región de Murcia

Consejería de Obras Públicas, •^•J Vivienda y Transportes.

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007

OBSERVACIONES:

Las preguntas de test solamente tienen UNA (1) respuesta correcta.

Las preguntas 6 y 10 valen 2 puntos. La 4 y la 8, valen 1,5 puntos. Las seis restantes valen 0,5 puntos.

| APELLIDOS: |
| --- |
| NOMBRE: | NIF: |
| EJERCICIO: | SEGURIDAD | TIPO: A | TIEMPO DE REALIZACIÓN: 40 minutos |
| OBSERVACIONES: Las preguntas de test solamente tienen UNA (1) respuesta correcta. Las preguntas 6 y 10 valen 2 puntos. La 4 y la 8, valen 1,5 puntos. Las seis restantes valen 0,5 puntos. |

TEORÍA DEL BUQUE.

1. La "carena" es:

a) El centro de gravedad de la parte sumergida de un buque.

b) El peso total del casco más los apéndices.

c) La parte sumergida del casco de un buque.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

2. A la "altura metacéntrica" se la representa por:

a) GM x seno 6 (ángulo de escora).

b) GM.

c) P x GM x seno O (ángulo de escora).

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

3. Por "estabilidad inicial" se entiende:

a) La que tiene un buque al salir de puerto.

b) La tendencia de un buque a adrizarse por sí mismo con ángulos de escora de hasta unos 15°.

c) La que tiene un buque al salir de una reparación.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

SEGURIDAD.

4. Las "señales de socorro" que debe llevar una embarcación en zona de navegación 2 (Alta mar).

a) 6 cohetes con luz amarilla con paracaídas, 6 bengalas y 4 señales fumígenas flotantes.

b) 3 cohetes con paracaídas con luz roja, 3 bengalas de mano y 3 señales fumígenas flotantes.

c) 6 bengalas de mano, 2 señales fumígenas flotantes y 6 cohetes con luz roja y paracaídas.

d) 6 cohetes con luz amarilla con paracaídas, 6 bengalas y 3 señales fumígenas flotantes.

Región de Murcia

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007

5. Material Náutico. En zona de navegación 2 (Alta mar), las embarcaciones llevarán, entre otros materiales:

a) Corredera, sextante, cronómetro y código de señales.

b) Compás de gobierno, corredera, prismáticos y diario de navegación.

c) Corredera, compás de gobierno, linterna estanca y código de señales.

d) Corredera, compás de gobierno, prismáticos y 2 (dos) linternas estancas.

6. En zona de navegación 2 (Alta mar), los buques están obligados a llevar, una corredera: ¿Cómo debe de ser esa corredera?

PRIMEROS AUXILIOS.

7. Las consultas rediomédicas en España las facilita:

a) El Centro Médico Español del Instituto Social de la Marina.

b) En Murcia, el Hospital Virgen de la Arrixaca.

c) En Cartagena, el Hospital Virgen del Rosell.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PROPULSIÓN MECÁNICA.

8. Si un motor se para después de algunas revoluciones, a pesar de que el dispositivo de arranque está bien, puede deberse a:.

a) Que falla la dinamo.

b) Suministro de combustible interrumpido o insuficiente por estar sucio el filtro.

c) No hay aire en el sistema de inyección.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

9. Un enfriador de aceite es:

a) Un refrigerador de aceite que tiene la misión de que la temperatura del mismo no sobrepase los 300 grados centígrados.

b) De "contacto indirecto" porque el aceite no está en contacto con el agua salada que lo enfría.

c) Un equipo que enfría el aceite, para la carga de baterías.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Región de Murcia

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007

10. El yate "Talavante", dispone de una existencia de combustible de 45 litros, y necesitamos saber para cuántas horas de navegación tendríamos, contando con un motor de 30 C.V. y un consumo caballo/hora de 160 gramos. Densidad del combustible 0,82.

NOTA: El “B” es igual que el “A” con otro orden de preguntas